Załącznik nr 9 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego p.n.  „Budowa zbiornika wodnego w dolinie rzeki Wieprz i Świnka w miejscowości Brody Małe gm. Szczebrzeszyn woj. lubelskie”.

I       Charakterystyka inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa zbiornika wodnego Brody Małe w dolinach rzek Wieprza i Świnki.

Podstawowe dane zbiornika:

- powierzchnia lustra wody przy NPP 	- 34,50 ha

- pojemność całkowita zbiornika przy NPP 	- 795,80 tys. m3

- średnia głębokość 	- 2,81 m

- długość nasypu po linii brzegowej	- 2480 m

Istniejące budowle:

- Jaz żelbetowy w km rz. Wieprz 259+200 – światło 4 x 1,5 m, wys. piętrzenia 1,0 m,

- Przepusty rurowe Ø 0,80 m na rz. Świnka – 12 szt.

II  	Elementy dokumentacji projektowej

W dokumentacji projektowej należy uwzględnić:

- Budowę zbiornika „Brody Małe” o pow. lustra wody 34,50 ha.

- Remont (odbudowa) jazu żelbetowego w km rz. Wieprz 259+200 o światle 4 x 1,5 m                                   i wys. piętrzenia 1,0 m wraz z przepławką.

- Wykonanie umocnienia koryta rzeki Wieprz na długości 150 m.

- Wykonanie kanału doprowadzającego wodę łączącego ujęcie wody z rzeki Wieprz z rzeką Świnką na dług. 250,0 m.

- Udrożnienie (odbudowa) koryta rzeki Świnki w km 5+100 – 12+100 tj. na dług 7,0 km.

- Rozbudowę, odbudowę i remont przepustów rurowych komunikacyjnych na rzece Świnka – 12 szt.

- Wykonanie przepustu Ø 1,50 m z piętrzeniem o długości L-12,0 m w korycie rzeki Świnki w km 7+490 i 7+880 – 2 szt.

- Wykonanie budowli wpustowej z rurociągiem  Ø 1,50 m o długości 76 m.

- Wykonanie budowli zrzutowej w kształcie studni piętrzącej Ø 200 cm z rurociągiem o długości 140 m.

- Dokumentacja projektowa powinna obejmować podział zadania inwestycyjnego na 3 niezależne obiekty realizacyjne:

- Obiekt 1 – Remont (odbudowa) jazu w korycie rzeki Wieprz w km 259+200  z ujęciem wody i kanałem otwartym na długości 250 m łączącego rzekę Wieprz z rzeką Świnka.

- Obiekt 2 – Udrożnienie (odbudowa) koryta rzeki Świnka z budowlami na długości 7,00 km w km 5+100 – 12+100.

- Obiekt 3 – Budowa zbiornika wodnego „Brody Małe” wraz z budowlami  i podwyższeniem terenu w otoczeniu zbiornika dla jego zabezpieczenia przed wezbraniami powodziowymi rzeki Wieprz.

Uwaga: Podane w cz. I i II podstawowe parametry techniczne przyjęto na podstawie koncepcji programowo przestrzennej. Na etapie opracowywania dokumentacji projektowej dopuszcza się ich niewielkie korekty wynikające ze szczegółowych rozwiązań technicznych.

III	Zakres dokumentacji projektowej

W skład dokumentacji projektowej wchodzą następujące elementy:

- Dokumentacja geodezyjna która obejmuje:

- Aktualizację mapy do celów projektowych w skali 1:1000,

- Profil podłużny rzeki Wieprz w km 252+200 – 255+500 oraz w km 258+000 – 260 +200 tj na łącznej dł. 5,500 km w skali 1:100/1000,

- Profil podłużny rzeki Świnki w km 0+000 – 12+100 tj. na dług. 12,100 km w skali 1:100/1000,

- Przekroje poprzeczne przez czaszę zbiornika 8 szt. w skali 1:100/1000,

- Przekroje dolinowe (lewa strona rzeki Wieprz) 3 szt. w skali 1:100/200,

- Przekroje poprzeczne rzeki Świnki w km 5 + 100 – 12 + 100  wykonane co 200 m w skali 1:100/100 z wykorzystaniem istniejących przekroi wykonanych do „Koncepcji …”,

- Aktualizacja i uzupełnienie inwentaryzacji budowli planowanych do odbudowy, rozbudowy i remontu w nawiązaniu do „Koncepcji …” – szt. 13, która winna zawierać lokalizację, rodzaj, typ i parametry techniczne.

- Opinia geotechniczna zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz.463).

- Uzupełnienie badań geotechnicznych obejmujących:

- wykonanie minimum 6 wierceń penetracyjnych do głębokości 5,0 m.

- wykonanie minimum 6 sondowań sondą typu lekkiego (SL) do głębokości 5,0 m.

- wykonanie na podstawie pobranych z odwiertów próbek badań laboratoryjnych            – granulometria i na podstawie wzorów empirycznych określenie współczynnika filtracji – k10 (jedna próbka z każdego otworu).

- mapę w skali 1:10 000 z oznaczeniem lokalizacji wykonanych otworów.

- Projekt budowlany (wg. prawa budowlanego i przepisów wykonawczych) wraz                               z niezbędnymi uzgodnieniami na etapie jego opracowania  – 5 egz.

- Projekt wykonawczy wg. obowiązujących norm i warunków wykonania 
i realizacji robót  – 5 egz.

- Studium wykonalności (5 egz.) zawierające n/w elementy:

- Wprowadzenie

  - Tytuł i cel Projektu

  - Wnioskodawca i podmioty współpracujące

- Streszczenie studium

  - Streszczenie Projektu

  - Podsumowanie przeprowadzonych analiz i ich wyniki wraz z rekomendacjami

- Analiza otoczenia społeczno – gospodarczego

  - Lokalizacja Projektu – potencjał położenia geograficznego

  - Uwarunkowania społeczno – gospodarcze realizacji Projektu

  - Stan wiedzy w dziedzinie nauki objętej tematyką Projektu i identyfikacja kluczowych potrzeb badawczych

  - Polityka sektorowa oraz zbieżność z dokumentami strategicznymi

  - Powiązania Projektu z innymi programami lub inicjatywami UE

  - Powiązania z programami badawczymi i inwestycyjnymi Wnioskodawcy

  - Zgodność Projektu z politykami horyzontalnymi UE

- Logika interwencji

  - Cele projektu

  - Wskaźniki realizacji celów Projektu

- Analiza popytu

  - Analiza przydatności rezultatów Projektów do zastosowań praktycznych

  - Określenie popytu oraz identyfikacja odbiorców rezultatów Projektu

- Analiza instytucjonalno – prawna

  - Status prawny Wnioskodawcy i innych uczestników Projektu

  - Charakterystyka działalności naukowo – badawczej Wnioskodawcy i innych uczestników Projektu

  - Doświadczenie Wnioskodawcy i uczestników w realizacji Projektów

  - Wykonalność Projektu pod względem organizacyjnym

  - Wykonalność Projektu pod względem prawnym

- Analiza techniczna

  - Opis zasobów technicznych Wnioskodawcy

  - Opis techniczny Projektu

  - Lokalizacja Projektu – uwarunkowania techniczne

- Plan realizacji przedsięwzięcia

  - Opis poszczególnych zadań badawczych

  - Harmonogram rzeczowo – finansowy

  - Harmonogram realizacji Projektu

  - Trwałość rezultatów Projektu

  - Promocja Projektu

- Analiza finansowa

  - Sytuacja finansowa Wnioskodawcy

  - Przepływy pieniężna

  - Wnioski z analizy finansowej

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (ogólna
i szczegółowe), zgodnie z rozdziałem 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury  z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) –  5 egz.

- Operat wodnoprawny wraz z instrukcją gospodarowania wodą – 3 egz.

- Instrukcja eksploatacji i utrzymania obiektu – 3 egz.

- Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ zgodnie                            z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – 5 egz.

- Inwentaryzacja drzew do wycięcia z podziałem na gatunki drzew, obwody, nr działek i właścicieli – 3 egz. wraz z oznakowaniem w terenie drzew przeznaczonych                                   do wycinki.

- Przedmiary robót – 5 egz.

- Operat geodezyjny na przejęcie gruntów na cele budowlane dla 375 działek zlokalizowanych w obrębach geodezyjnych:

- obręb Przedmieście Błonie,

- obręb Kawęczyn,

- obręb Brody Małe,

wraz z wypisami, wyrysami z klauzulą, że są przeznaczone do dokonania wpisu w KW, wykazem działek przewidzianych do ich nabycia w całości i działek dzielonych z opisem „do wykupu” (wykaz zmian gruntowych), aktualny stan prawny nieruchomości na dzień sporządzenia dokumentacji geodezyjnej wraz z aktualnym miejscem zamieszkania właścicieli nieruchomości oraz z mapą zbiorczą tzw. „Mapa projektu podziału” w skali 1:2000 i z wyniesieniem w skali 1:1000 z zaznaczeniem obszaru do wykupu wraz z ich zaewidencjonowaniem w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej w Zamościu – 4 egz.

Wykonanie w/w operatu musi być poprzedzone n/w czynnościami:

- Uzyskaniem danych dotyczących poziomej osnowy geodezyjnej, mapy zasadniczej, wyników opracowań jednostkowych, itp., wskazanych do wykorzystania przez PODGiK    w Zamościu.

- Uzyskaniem wypisów z rejestru gruntów oraz kopii mapy ewidencji gruntów.

- Badaniem stanu prawnego nieruchomości.

Dla każdej nieruchomości dla której:

- założona jest księga wieczysta należy w Wydziale Ksiąg Wieczystych właściwego Sądu Rejonowego uzyskać odpisy zwykłe z ksiąg wieczystych lub zaświadczenia ze zbiorów dokumentów,

- w odniesieniu do nieruchomości dla których nie zostały urządzone księgi wieczyste,  ale istnieją inne dokumenty stwierdzające stan prawny, a w szczególności akty własności ziemi, akty notarialne, postanowienia sądowe o spadku lub nabyciu prawa własności przez zasiedzenie, prawomocne decyzje administracyjne itp. to w takim przypadku należy je zbadać i uzyskać kopie tych dokumentów poświadczone za zgodność  z oryginałem przez właściwe organy,

- jeżeli w trakcie badania stanu prawnego danej nieruchomości okaże się że, brak jest KW (ZD), ale właściciel wpisany jest do katastru nieruchomości i posiada aktualne
i prawomocne dokumenty własności, należy wystąpić do Sądu Rejonowego
o wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że nieruchomość ta nie ma urządzonej księgi wieczystej i nie jest dla niej prowadzony zbiór dokumentów,

- jeżeli nieruchomość jest własnością Skarbu Państwa, należy od właściwego zarządcy nieruchomości uzyskać informację czy jest ona przedmiotem dzierżawy, najmu, użyczenia lub użytkowania,

- jeżeli w wyniku analizy odpisu zwykłego z KW niemożliwe jest określenie powierzchni nieruchomości dzielonej należy dodatkowo zbadać księgę wieczystą celem pozyskania brakującej powierzchni.

d) Analizą i oceną zebranych materiałów w celu: określenia stanu i jakości mapy zasadniczej, ustalenia, w jaki sposób i w jakim zakresie należy dokonać aktualizacji dokumentów będących w zasobach składnicy ośrodka dokumentacji.

e) Przyjęciem granic nieruchomości do opracowania map z projektami podziału. Czynności przyjęcia granic nieruchomości należy wykonać przy udziale i w obecności właścicieli lub władających nieruchomościami położonymi w granicach inwestycji.

Na podstawie badania stanu prawnego nieruchomości, danych z operatu ewidencji gruntów należy określić krąg osób fizycznych, prawnych i innych podmiotów, które będą brały udział 
w czynnościach przyjęcia granic. Z czynności przyjęcia granic nieruchomości należy sporządzić protokół wraz ze szkicem przebiegu ustalonych granic nieruchomości.

f) Opracowanie wyników prac pomiarowych:

- analityczne opracowanie projektu podziału – przecięcia linii rozgraniczających inwestycji 
z przyjętymi odcinkami linii granicznych,

- sprawdzenie zgodności powierzchni ewidencyjnych działek z powierzchniami geodezyjnymi (określonymi na podstawie pomiaru ustalonych granic). W razie różnicy przekraczającej wartość dopuszczalną należy w pierwszym etapie sporządzić 
i zewidencjonować w PODGiK dokumentację będącą załącznikiem do wniosku właściciela o wydanie decyzji prostującej powierzchnię działki,

- opracowanie map jednostkowych dla każdej nieruchomości wraz z wykazem zmian gruntowych i ewentualnie wykazem synchronizacyjnym,

- sporządzenie zbiorczej mapy ewidencyjnej z projektowanymi podziałami,

- sporządzenia zbiorczego wykazu zmian gruntowych,

- sporządzenie skorowidzu alfabetycznego właścicieli i władających,

- sporządzenie skorowidzu działek,

- uzupełnienie mapy zasadniczej,

- stabilizacja granic podziałowych powinna być dokonana granicznikami betonowymi ( przyjęto 2 sztuki na działkę po podziale) oraz 10 sztuk na załamaniach, razem 80 sztuk,

- słupki betonowe o kształcie ostrosłupa ściętego o podstawie kwadratu i wymiarach 
14x14 cm, powierzchni górnej 10x10 cm oraz wysokości 0,5 m.

Operat geodezyjny należy skompletować zgodnie z przepisami instrukcji O – 3 „Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej”, z podziałem między innymi na:

- dokumentację przeznaczoną dla Zamawiającego,

- dokumentację przeznaczoną dla ośrodka dokumentacji – podlegającą przyjęciu 
do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

- Opinie do dokumentacji projektowej:

- Starostwo Powiatowe w Zamościu,

- Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie,

- Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Oddział w Zamościu,

- Zakład Energetyczny w Zamościu,

- Szczebrzeszyński Park Krajobrazowy,

- Okręg PZW w Zamościu,

- innymi jednostkami wynikającymi z potrzeb opracowania.

- Ustosunkować się w dokumentacji projektowej do uzgodnień z zainteresowanymi jednostkami.

- Uwzględnić uwarunkowania wynikające z ochrony wartości przyrodniczych Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego oraz obszaru stanowiącego Korytarz ekologiczny rzeki Wieprz oraz przepisów odrębnych.

- Dołączyć analizę powiązania inwestycji z mapami zagrożenia powodziowego, mapami ryzyka powodziowego, planami zarządzania ryzykiem powodziowym, o ile zostały opracowane.

- Dołączyć do projektu wykonawczego elementy z operatu wodnoprawnego (np. znaki wodne).

- Uwzględnienie w rozwiązaniach projektowych warunków wynikających z decyzji  o uwarunkowaniach środowiskowych zgody na realizację przedsięwzięcia oraz raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

- Zalecenia dla Wykonawcy (oddzielny rozdział w którym należy opisać szczegółową technologię wykonania robót z podaniem sprzętu, parametrów materiałów, obowiązujących atestów, kontroli robót i badań materiałów oraz występujących kolizji    z infrastrukturą techniczną).

- Przewidzieć drogi technologiczne na okres realizacji robót budowlanych.

- W przypadku transportu mas ziemnych po lokalnych drogach dokonać inwentaryzacji dróg istniejących i przewidzieć w porozumieniu z ich właścicielem koszt ewentualnej naprawy.

- Do jednego egzemplarza dokumentacji należy dołączyć wykonane obliczenia hydrologiczne, hydrauliczne, kubaturowe i powierzchni plantowanych skarp.

- Projekt wykonawczy powinien zawierać n/w zestawienia:

- robót ziemnych i umocnieniowych,

- robót uszczelnieniowych,

- robót umocnieniowych skarp.

- budowli z podaniem nr budowli, kilometrażu, rodzaju budowli, parametrów budowli,

- materiałów dla sporządzenia przedmiarów robót dla poszczególnych obiektów realizacyjnych,

- W dokumentacji uwzględnić miejsca składowania oraz zagospodarowanie pozyskanego materiału z rozbiórki elementów betonowych.

- Dokumentacja winna zawierać również:

- Zbiorcze zestawienie kosztów (ZZK) dla całego zadania i oddzielnie    dla poszczególnych obiektów realizacyjnych.

- Harmonogram realizacji robót dla całego zadania i oddzielnie dla poszczególnych obiektów realizacyjnych.

- Operat wodnoprawny, projekt budowlany, projekt wykonawczy, studium wykonalności, instrukcję użytkowania, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ogólną i szczegółowe  należy sporządzić :

- część opisową w formie pliku tekstowego  / *.doc.  *.odt /

- część graficzną w formie dokumentu ADOBE  ACROBAT  READER ( *PDF)   w formie załącznika elektronicznego.

IV Zakres sprawowania nadzoru autorskiego

- Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego przez okres realizacji robót budowlanych od dnia zawarcia umowy z wykonawcą do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych, nie dłużej niż 6 lat od daty zawarcia niniejszej umowy.

- Do obowiązków nadzoru autorskiego należeć będzie:

- stwierdzenie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji tych robót z dokumentacją projektową,

- wyjaśnienie wątpliwości powstałych w toku realizacji robót dotyczących projektu budowlanego i wykonawczego i zawartych w nim rozwiązań oraz ewentualne uszczegóławianie dokumentacji projektowej,

- uzgadnianie z Zamawiającym i Wykonawcą robót budowlanych możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, w odniesieniu do materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych            i technologicznych zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego,

- uczestniczenie w komisjach i naradach technicznych, organizowanych przez Zamawiającego, uczestnictwo w odbiorze końcowym,

- ocena wyników szczegółowych badań materiałów i konstrukcji w zakresie zgodności   z rozwiązaniami projektowymi, normami i innymi obowiązującymi przepisami,

- potwierdzenie: kubatury nasypów, powierzchni plantowania korony i skarp grobli, powierzchni umocnień, projektowanego rozmiaru rzeczowego na podstawie pomiaru geodezyjnego wykonanego przez geodetę z uprawnieniami zatrudnionego na budowie przez wykonawcę robót budowlanych , w przypadku ich rozbieżności z dokumentacją projektową;

- udział w czynnościach mających na celu doprowadzenie do uzyskania projektowanych zdolności użytkowych poszczególnych obiektów budowlanych i całej inwestycji;

- żądanie wstrzymania robót budowlanych w razie stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia lub wykonywania robót niezgodnie z dokumentacją projektową;

- opracowanie projektowych rozwiązań zamiennych, aktualizacja rozwiązań projektowych, udokumentowanie oraz kwalifikacja zmian (zmiany istotne  czy nieistotne) wprowadzanych do dokumentacji projektowej w czasie wykonywania robót budowlanych, poprzez:

- zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji,

- rysunki zamienne lub szkice albo nowe projekty opatrzone datą, podpisem oraz informacją, jaki element zastępują,

- wpisy do dziennika budowy,

- protokoły lub notatki służbowe

V     Wymagania Zamawiającego

- Dokumentacja projektowa powinna być opracowana zgodnie z:

- Ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r.  poz. 520 jt. ).

- Ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r.   poz. 518 jt. z późn. zm.).

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz.1409).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013r  poz. 627 jt. z późn. zm.).

- Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z  2013 r. poz. 1235 jt. z późn. zm.)

- Ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 jt.   z późn. zm.),

- Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1247).

- Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 463).

oraz zgodnie z normami:

- PN-B-02479: 1998; Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne

- PN-B-04452: 2002;  Geotechnika. Badania polowe

- PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu

- PN-86/B-02480; Grunty budowlane . Określenia, symbole, podział i opis gruntów.

- PN-B-12095: 1997; Urządzenia wodno-melioracyjne. Nasypy. Wymagania              i badania przy odbiorze.

- Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne  i ich usytuowanie (Dz. U. nr 86 poz.579 z 2007 r.)

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia            25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 z późn. zm.).

- Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r.,  nr 213, poz. 1397).

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., nr 120 poz. 1126).

- Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 17 sierpnia 2006 r. w sprawie zakresu instrukcji gospodarowania wodą (Dz. U. z 2006 r. nr 150, poz. 1087).

2. Przedmiar robót należy sporządzić w programie kosztorysowym Zuzia wersja 8,  
      w programie EXCEL lub w formacie *.xml.

- Zaprojektować przepławkę dla umożliwienia swobodnej migracji ryb.

- Zaprojektować odbudowę jazu wraz z ręcznym sterowaniem i zasilaniem energią elektryczną.

- Uzyskać z Zakładu Energetycznego warunki przyłączenia dla projektowanego jazu.

- Wykonawca zobowiązany jest do szczegółowego zapoznania się z dokumentacją wymienioną w pkt. VI opisu przedmiotu zamówienia oraz do przeprowadzenia wizji terenowej w celu określenia pełnego zakresu opracowania.

- Wykonawca co miesiąc przedstawi postęp prac projektowych w siedzibie Urzędu Miasta w Szczebrzeszynie.

- Cena brutto będzie sumą następujących elementów składowych:

C = C1 + C2

gdzie:

C – cena brutto za opracowanie dokumentacji projektowej wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót (cena ofertowa),

C1 – cena brutto za opracowanie dokumentacji projektowej,

C2 – cena brutto za jeden pobyt x 18 (t.j. zakładana ilość pobytów projektanta na budowie – w ostatecznym rozliczeniu zostaną one skorygowane do faktycznej ilości pobytów na budowie)

- Wyliczenia ceny ofertowej należy dokonać w oparciu o metodę i pracochłonność (nakłady pracy j.n.p.) określone w Środowiskowych Zasadach Wycen Prac Projektowych – 2012 r. W wycenie sporządzonej w/g załączonego do SIWZ druku należy podać: podstawę wyceny danego elementu opracowania (t.j. nr rozdziału, nr tabeli, nr pozycji, nr kolumny, zastosowane dodatki i współczynniki), stawkę oszacowaną samodzielnie za jednostkę nakładu pracy (j.n.p.), wartości netto, wysokości podatku VAT i wartości brutto.

Do wyliczenia ceny ofertowej wymagane jest użycie poniższego wzoru:

Cx = ƩNx x S

gdzie:

Cx – cena za pracę projektową netto,

ƩNx – suma obliczonych jednostek nakładu pracy (j.n.p.),

S – samodzielnie ustalona stawka za jednostę nakładu pracy (j.n.p.)

Wysokość stawki za jednostkę nakładu pracy (j.n.p.) należy oszacować samodzielnie.

Opracowania dla których ŚZWPP – 2012 r. nie zawierają nakładów pracy należy wycenić w oparciu o wymaganą metodę obliczania ceny ofertowej przyjmując z w/w wydawnictwa nakłady pracy (j.n.p.) przez analogię do podobnych opracowań i stawkę oszacowaną samodzielnie.

VI    Wykonane opracowania

- Koncepcja programowo – przestrzenna budowy wielozadaniowego zbiornika wodnego w dolinie rzek Wieprz i Świnka, w miejscowościach: Kawęczyn, Brody Małe i Szczebrzeszyn  w gm. Szczebrzeszyn, woj. lubelskie – BSiPGWR „Bipromel” sp. z o o. Warszawa – 2006 r.

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Szczebrzeszyn – 1998 r.

- Plan rozwoju lokalnego gminy Szczebrzeszyn – 2004 r.

- Lokalny program rewitalizacji miasta Szczebrzeszyn – 2005 r.

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczebrzeszyn – Zbiornik wodny „Brody Małe” z terenami otaczającymi, Prognoza oddziaływania na środowisko  – 2009 r.

- Ekofizjografia miasta i gminy Szczebrzeszyn  - 2009 r.

- Uchwała Nr XLIII/244/10 Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie z dnia 26.03.2010 r.

- Koncepcja programowo – przestrzenna dla zadania „Budowa zbiornika wodnego w dolinie rzeki Wieprz i Świnka w miejscowości Brody Małe” gm. Szczebrzeszyn woj. Lubelskie – PBH „Wodex” w Puławach – 2014 r.

- Studium wykonalności dla zadania „Budowa zbiornika wodnego w dolinie rzeki Wieprz i Świnka w miejscowości Brody Małe” gm. Szczebrzeszyn woj. Lubelskie – PBH „Wodex” w Puławach – 2014 r.