Załącznik nr 1 do SIWZ

Program funkcjonalno – użytkowy dla projektu „Informatyzacja gminy Szczebrzeszyn”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: „zaprojektowanie i budowa bezprzewodowej sieci szerokopasmowej, zaprojektowanie i wykonanie portalu internetowego oraz dostawę i montaż infomatów w  ramach projektu „Informatyzacja gminy Szczebrzeszyn” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa IV - Społeczeństwo informacyjne, Działanie 4.1 - Społeczeństwo informacyjne”

Lokalizacja obiektów: gmina Szczebrzeszyn

Zamawiający: Gmina Szczebrzeszyn, Pl.T. Kościuszki 1, 22-460 Szczebrzeszyn

Spis treści:

1.	Opis ogólny przedmiotu zamówienia	2

2.	Harmonogram realizacji projektu	2

3.	Wymagania szczegółowe dla przedmiotu zamówienia	2

3.1.	Wykonanie projektu sieci radiowej	2

3.1.1.	Wymagania dla projektu sieci radiowej	3

3.2.	Stacja bazowa	4

3.2.1.	Wymagania dla systemu radiowego	4

3.2.2.	Wymagania sprzętowe dla stacji bazowej	5

3.2.3.	Wymagania minimalne dla radiolinii	6

3.3.	Stacje przekaźnikowe	7

3.4.	Portal informacyjno – promocyjny	11

3.5.	Infomaty	13

# Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Projekt „Informatyzacja gminy Szczebrzeszyn” w swoim zakresie obejmuje dwa główne elementy:

- stworzenie bezprzewodowej sieci szerokopasmowej obejmującej do 98% powierzchni gminy:

  - instalacja i uruchomienie stacji bazowej w technologii WiMAX pełniącej rolę sieci szkieletowej,

  - instalacja i uruchomienie 33 punktów hot-spot rozsyłających sygnał ze stacji bazowej na teren gminy (punkty te będą składać się z odbiornika WiMAX umieszczonego na niewielkim maszcie, zarządzalnego switcha oraz nadajnika WiFi),

  - podłączenie jednostek organizacyjnych gminy Szczebrzeszyn do powstałej sieci szerokopasmowej;

- promocję gminy Szczebrzeszyn:

  - uruchomienie gminnego portalu o charakterze informacyjno – promocyjnym,

  - zakup i uruchomienie sieci 5 Infomatów włączonych w system informacji turystycznej i skierowanych głównie na podawanie informacji turystyczno – promocyjnych gminy Szczebrzeszyn.

# Harmonogram realizacji projektu

Wykonanie projektu sieci radiowej – 30 dni od podpisania umowy z Wykonawcą

Budowa stacji bazowej – do 30.09.2010

Budowa stacji przekaźnikowych – do 30.09.2010

Uruchomienie infomatów – do 31.07.2010

Zaprojektowanie portalu internetowego – 30 dni od podpisania umowy z Wykonawcą

Uruchomienie portalu internetowego – do 30.09.2010

# Wymagania szczegółowe dla przedmiotu zamówienia

## Wykonanie projektu sieci radiowej

Zamawiający wymaga wykonania całości dokumentacji projektowej związanej z budowaną siecią radiową oraz przygotowania całości dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwoleń radiowych na używanie radiowych urządzeń nadawczo – odbiorczych pracujących w ramach sieci.

Zamawiający wymaga wykonania projektu sieci radiowej WiMAX zapewniającej podłączenie do Internetu dla 33 stacji przekaźnikowych WiMAX / WiFi (w tym 16 placówek gminnych) obejmującej:

- co najmniej 1 stację bazową pracującą w standardzie WIMAX o minimalnych parametrach określonych w pkt. 2.1, zamontowanej na kominie należącym do:
Zakłady Tłuszczowe w Bodaczowie Sp. z o.o.,

- co najmniej 33 stacji przekaźnikowych WIMAX / WIFI o minimalnych parametrach określonych w pkt. 3, zamontowanych na:

  - jednostkach organizacyjnych Gminy Szczebrzeszyn (uwzględniając podłączenie tych jednostek do Internetu) – 16 stacji,

  - innych obiektach należących do Gminy Szczebrzeszyn – co najmniej 17 stacji.

Transmisja pomiędzy głównym węzłem dostawcy Internetu a stacją bazową realizowana będzie przy wykorzystaniu linii radiowych pracujących w paśmie licencjonowanym, o parametrach określonych w punkcie 2.2.

Wykonawca zobowiązany jest do wybrania optymalnej lokalizacji co najmniej 17 stacji przekaźnikowych zapewniających pokrycie co najmniej jak największej powierzchni gminy Szczebrzeszyn i obejmujących zasięgiem co najmniej 98 % ludności gminy Szczebrzeszyn.

### Wymagania dla projektu sieci radiowej

W projekcie sieci radiowej Wykonawca zobowiązany jest do:

- Zaplanowania konfiguracji stacji bazowych, ustalenie lokalizacji (wysokość zainstalowania) i projektu z właścicielem masztu / terenu, uzyskanie wszystkich niezbędnych pozwoleń, w razie potrzeby ustalenie i skoordynowanie projektu z innymi najemcami, przygotowanie listy urządzeń (zawierających symbol producenta oraz inne niezbędne elementy identyfikacyjne), anten zamontowanych na maszcie (zawierających specyfikacje anten i azymuty wiązki głównej anteny, wysokość instalacji, kąty pochylenia), długość fiderów (kabli) łączących element zewnętrzny z urządzeniami zamontowanymi w szafie, rodzaje użytych wtyków.

- Zaplanowanie lokalizacji stacji przekaźnikowych WiMAX / WIFI, opisania miejsca instalacji podając adres oraz współrzędne geograficzne, typ obiektu, wysokości budynku (jeżeli urządzenia zaplanowane są do instalacji na budynku / kominie), załączenia zdjęcia budynku. Przygotować wszystkie niezbędne dokumenty do uzyskania odpowiednich pozwoleń wymaganych przepisami prawa budowlanego.

- Przedstawienia wyniku symulacji komputerowej ilustrującej szkielet wszystkich zaplanowanych połączeń w sieci (stacji bazowych + radiolinii + stacji przekaźnikowych).

- Przedstawienia wyniku symulacji komputerowej ilustrującej prognozowany zasięg sieci wraz z poziomami sygnału.

- Przedstawienia wyniku symulacji komputerowej ilustrującej prognozowany zasięg każdej stacji przekaźnikowej wraz z poziomami sygnału.

Warunkiem koniecznym do przystąpienia do budowy infrastruktury jest akceptacja projektu radiowego przez Zamawiającego, uzyskanie niezbędnych pozwoleń radiowych, uzyskanie aprobaty właścicieli obiektów (masztów, gruntów, kominów) wraz z ustaleniami z pozostałymi najemcami znajdującymi się na danym obiekcie.

Koszty związane z wykonaniem projektu należy wliczyć w koszty budowy infrastruktury (stacji bazowych i przekaźnikowych).

## Stacja bazowa

Zamawiający wymaga zainstalowania stacji bazowych i radiolinii zgodnie z projektem sieci. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania dokumentacji niezbędnej do zgłoszeń robót budowlanych.

Po ukończeniu budowy stacji bazowych Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej zgodnej z projektem sieci i wykonania zdjęcia każdej zainstalowanej stacji bazowej.

### Wymagania dla systemu radiowego

Oferowany system radiowy musi spełniać nw. wymagania minimalne:

- szerokopasmowy system radiowy klasy WiMAX,

- praca w paśmie licencjonowanym w zakresie 3.4GHz – 3.6GHz lub 3.6GHz-3.8GHz,

- praca stacji bazowej w trybie full-duplex w dziedzinie częstotliwości (FDD) z odstępem kanałów dupleksowych wynoszącym 100MHz,

- możliwość wykorzystania kanałów radiowych zorganizowanych na bazie planów podziału pasma 3.5A7; 3.5A3.5 i 3.5A1.75 lub 3.7A7; 3.7A3.5 i 3.7A1.75,

- stacja bazowa musi posiadać możliwość pracy w kanale 1,75MHz, 3,5 MHz i 7 MHz (jednocześnie ustawiana tylko jedna z tych szerokości kanałów),

- zasięg maksymalny nie mniej niż 15 km,

- interfejs stacji bazowej 100/1000BaseT,

- interfejsy sieciowe w jednostkach abonenckich: 10/100BaseT,

- maksymalna wydajność (netto na protokole TCP/IP) mogąca być dostarczona do jednostki abonenckiej nie mniej niż 10 Mbps,

- ilość jednostek abonenckich nie mniejsza niż 256 na stacje bazową,

- co najmniej 4 klasy priorytetów dla usług sieciowych,

- zapewnienie jakości transmisji (QoS) dla każdej z usług sieciowych poprzez osobno konfigurowalne parametry,

- zarządzanie siecią z centralnego punktu poprzez protokół SNMP,

- maksymalna moc promieniowania EIRP nie więcej niż 15 Watt,

- możliwość zastosowania anten z polaryzacją liniową H i V,

- możliwość zapewnienia kilku (minimum 5) różnych odseparowanych od siebie strumieni danych z możliwością przydzielenia różnej przepustowości każdemu strumieniowi i różnej klasy QoS w obrębie jednego terminala abonenckiego – z zastosowaniem tagowania VLAN 802.1q,

- możliwość dynamicznego zarządzania pasmem (w przypadku gdy dany abonent nie korzysta z pasma - pasmo musi być dostępne dla innych klientów systemu),

- wydajność sieciowa systemu w warstwie drugiej (L2) nie mniejsza niż 70% wydajności radiowej,

- wydajność radiowa systemu nie mniej niż 3.4 bita/Hz,

- dynamiczna obsługa modulacji BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM,

- możliwość zastosowania różnej modulacji dla ruchu od abonenta do stacji bazowej (uplink) i ruchu od stacji bazowej do abonenta (downlink) dla dowolnego terminala abonenckiego,

- możliwość zastosowania różnej modulacji dla różnych terminali abonenckich podłączonych do jednego sektora stacji bazowej,

- możliwość budowy stacji bazowej o pokryciu 360 stopni przy pomocy czterech sektorów każdy o pokryciu 90 stopni,

- system musi posiadać możliwość pracy w warunkach braku widoczności radiowej zrealizowanej w oparciu o modulację OFDM 256 FFT,

- system musi być zgodny ze specyfikacją IEEE 802.16,

- system powinien posiadać certyfikat WiMAX Forum (jeśli WiMAX Forum określiło profil systemu w danym paśmie),

- system musi wspierać usługi głosowe VoIP w oparciu o protokół SIP,

- system radiowy musi być dostępny komercyjnie w chwili składania oferty,

- możliwość poprawy jakości linku radiowego za pomocą rozwiązań typu „antenna diversity” 2-go rzędu,

- system musi umożliwiać poprawę jakości połączeń głosowych za pomocą zintegrowanych lub zewnętrznych mechanizmów/aplikacji,

- system musi umożliwiać obsługę protokołu DHCP z opcją 82,

- system musi posiadać mechanizmy zapobiegające obniżeniu pojemności sektora przez terminale pracujące ze zbyt niską modulacją,

- system musi posiadać wbudowane narzędzia analizujące zajętość pasma radiowego przez inne systemy.

Koszty budowy stacji bazowych muszą uwzględniać również koszty dostawy i uruchomienia radiolinii oraz systemu zarządzania siecią, szaf, siłowni, masztów oraz wszystkich elementów niezbędnych do uruchomienia i prawidłowego działania infrastruktury.

### Wymagania sprzętowe dla stacji bazowej

Wymagania minimalne dla stacji bazowej systemu WiMAX:

- interfejs stacji bazowej 100/1000BaseT

- możliwość zastosowania anten z polaryzacją liniową H i V

- możliwość budowy stacji bazowej o pokryciu 360 stopni przy pomocy czterech sektorów każdy o pokryciu 90 stopni

- stacja bazowa powinna posiadać certyfikat WiMAX Forum (jeśli WiMAX Forum określiło profil systemu w danym paśmie)

- możliwość poprawy jakości linku radiowego za pomocą rozwiązań typu „antenna diversity” 2-go rzędu

- możliwość zastosowania wersji z wymiennymi kartami, jak również wersji zintegrowanej w obudowie typu kompaktowego (tzw. „pizza box”)

- możliwość wymiany wersji kompaktowej na wersję z wymiennymi kartami (lub vice versa) bez konieczności wymiany urządzeń zewnętrznych stacji bazowej

- sektor stacji bazowej musi posiadać możliwość pracy w kanale 1,75MHz, 3,5 MHz i 7 MHz (jednocześnie ustawiana tylko jedna z tych szerokości kanałów)

- wbudowany miernik jakości transmisji danych BER.

### Wymagania minimalne dla radiolinii

- Pojemność użytkowa radiolinii

  - System powinien umożliwiać transmisję sygnału głównego o pojemności 50 Mb/s, 100Mb/s, 150 Mb/s, 200 oraz 300 Mb/s full duplex. Zmiana przepływności powinna odbywać się poprzez programową rekonfigurację IDU (bez konieczności wymiany tego modułu przy każdorazowej zmianie przepływności).

  - Urządzenie powinno posiadać porty do przesyłania danych: 2xGigabitEthernet 10/100/1000BASE-T z możliwością zwiększenia ilości portów GigabitEtherent na medium miedziane i optyczne. Urządzenie powinno zawierać minimum 4 porty E1 G703 z możliwością rozszerzenia do 32 portów E1 i do zarządzania: port USB oraz jeden port 10Base-T.

  - Wymaga się, aby strumienie Ethernetowi pracowały w technologii nativeEthernet bez mapowania na inną technologię (PDH, SDH). Wymaga się, aby strumienie 2Mb/s dostępne w interfejsie radiowym a niewykorzystane przez port Ethernet posiadały możliwość dołączenia do portów 2Mb/s G.703 na panelu czołowym urządzenia. Wymagane jest, aby urządzenie posiadało do 4 portów E1 G703 dostępnych z panel czołowego.

  - Wymaga się, aby urządzenie oferowało pełną dowolność w przypisywaniu zasobów radiowych do portów Ethernet i TDM.

- Kanały utrzymaniowe. Oczekuje się, że urządzenie będzie można zarządzać z portu Ethernet dostępnego na panelu czołowym.

- Moce nadajników radiowych. Ze względu na wysokie koszty utrzymania częstotliwości radiowych dla zestawianych linków wymaga się aby dla częstotliwości 23, 18GHz moce nadajników radiowych dla modulacji 128QAM wynosiły nie mniej niż odpowiednio: 22 i 23 dBm dla 23 i 18GHz.

- Router sieci utrzymaniowej. Urządzenie wyposażone musi być we wbudowany router DCN pracujący z protokołami TCP/IP i OSPF.

- Konfiguracje sprzętowe.

  - Oferowany system radioliniowy powinien umożliwiać realizowanie konfiguracji 1+0. Część wewnątrz-budynkowa (IDU) powinna składać się z pojedynczego modułu.

  - Radiolinia powinna mieć możliwość rozbudowy do 1+1 w późniejszym okresie w tej samej obudowie urządzenia dostarczonego.

- Pasmo radiowe. Oferowany sprzęt radioliniowy powinien pracować w modulacji QPSK oferując pasmo dla styku radiowego o szerokości 3,5, 7, 14 i 28MHz poprzez softwarową zmianę konfiguracji.

- Częstotliwości radiowe

  - Oferowane przęsło radioliniowe powinno pracować w paśmie 23GHz z antenami o średnicy 0,6m lub 1,2m. Oprócz powyższego pasma dany system powinien posiadać możliwość pracy w zakresie częstotliwości 6, 7, 8, 10.5, 11, 13, 15, 18, 26, 28, 32, 38GHz. Zmiana pasma pracy odbywa poprzez zmianę modułu radiowego, anteny oraz programowego przełączenia przepływności w modemie radiowym.

  - Moduły radiowe powinny być zintegrowane z antenami o wymiarach 0,3m, 0,6m, 1,2m, 1,8m. Dla anten powyżej 1,8m dopuszcza się oddzielny montaż anten i modułów radiowych połączonych ze sobą falowodem.

- System zarządzania

  - Każdy terminal powinien być wyposażony w konfigurator (LCT).

  - Każdy terminal powinien oferować możliwość wysyłania alarmów po SNMP wprost z urządzenia.

- Nowe wersje oprogramowania. System zarządzania powinien oferować następujące możliwości uaktualniania oprogramowania:

  - Uaktualnienie lokalne polegające na wgrywaniu nowego oprogramowania z konfiguratora dołączonego bezpośrednio do urządzenia

  - Uaktualnienie zdalne, polegające na wgrywaniu nowego oprogramowania z centrum zarządzania siecią.

  - Mechanizm wgrywania oprogramowania powinien wykorzystywać protokół FTP.

- Zachowywanie konfiguracji. Każdy terminal powinien oferować możliwość zgrywania swojej konfiguracji na wskazany zewnętrzny serwer dostępny przez sieć utrzymaniową. Mechanizm zgrywania konfiguracji powinien wykorzystywać protokół FTP.

- Odtwarzanie konfiguracji. Każdy terminal powinien oferować możliwość odtworzenia swojej konfiguracji. Mechanizm odtwarzania konfiguracji powinien wykorzystywać protokół FTP, poprzez który terminal radioliniowy będzie w stanie połączyć się w zewnętrznym serwerem FTP i pobrać ze wskazanego miejsce odpowiedni plik konfiguracyjny. Połączenie z serwerem FTP powinno być realizowane lokalnie lub przez sieć utrzymaniową.

## Stacje przekaźnikowe

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania dokumentacji niezbędnej do zgłoszeń robót budowlanych związanych z budową masztów lub zgłoszeń i zainstalowania min. 33 stacji przekaźnikowych zgodnie z projektem sieci. Wykonawca zobowiązany jest zastosować maszty kratownicowe w przypadku konieczności budowy masztów wyższych niż 3 m.

Po ukończeniu budowy każdej stacji przekaźnikowej Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej zgodnej z projektem sieci i wykonania zdjęcia każdej zainstalowanej stacji przekaźnikowej wraz z widocznym masztem i całym budynkiem.

Każda stacja przekaźnikowa składać się będzie z jednostki abonenckiej systemu WiMAX i punktów dostępowych WiFi.

Wymagania minimalne dla jednostek abonenckich systemu WiMAX:

- składające się z części zewnętrznej ODU montowanej na maszcie (ze zintegrowaną anteną obu polaryzacji lub ze złączem do przyłączenia osobnej anteny) oraz części wewnętrznej IDU instalowanej wewnątrz budynku lub w obudowie stacji bazowej WiFi.

- możliwość pracy w czterech trybach (802.16d i e, TDD i FDD)

- obsługa całego podpasma 3.4-3.6 lub 3.6-3.8GHz

- możliwość pracy zarówno z polaryzacją pionową jak i poziomą

- możliwość wyboru jednostek abonenckich ze zintegrowaną anteną lub z anteną zewnętrzną o większym zysku

- możliwość przełączania się do sąsiednich sektorów lub stacji bazowych w przypadku braku sygnału radiowego z aktualnie obsługującego ją sektora/stacji bazowej

- możliwość fizycznej i logicznej integracji z punktem dostępowym Wi-Fi zewnętrznym

- możliwość fizycznej i logicznej integracji z punktem dostępowym Wi-Fi wewnętrznym

- jednostka abonencka powinna być połączona z urządzeniami końcowymi klienta za pomocą kabla sieciowego kategorii 5e

- możliwość jednoczesnej transmisji danych i prowadzenie połączeń głosowych

- możliwość zarządzania zdalnego za pomocą centralnego systemu nadzoru, jak i lokalnego za pomocą komputera typu PC podłączonego do jednostki abonenckiej

- przeźroczystość 512 adresów MAC

- gniazdo IEEE 802.3 Ethernet 10/100 BaseT

- zintegrowana antena 17 dBi

- możliwość podłączenia zewnętrznego miernika sygnału

- konfiguracja z poziomu www lub telnet

- obudowa zewnętrzna hermetyczna

- modulacja od QAM64 do BPSK(8 poziomów)

- maksymalna moc 20dbm

- pasma kanałów: 1.75MHz, 3.5MHz, 5MHz, 7MHz, 10MHz

- temperatura pracy: w warunkach zewnętrznych

- zasilanie 230 VAC

- ATPC

- QoS

- jednostka abonencka powinna posiadać certyfikat WiMAX Forum (jeśli WiMAX Forum określiło profil systemu w danym paśmie)

- jednostka abonencka nie powinna posiadać ograniczenia sprzętowego i programowego dla przesyłanej przepustowości (brak ograniczenia przepustowości).

Wymagania minimalne dla punktów dostępowych WiFi:

| Lp. | Obszar wymagań | Wymagania minimalne |
| --- | --- | --- |
|  | Płyta główna | Procesor - 300MHz Pamięć - 64MB DDR SDRAM Dysk - 64MB pamięci NAND na stałe wbudowane w płytę Port LAN - 3x10/100 Mbit/s Fast Ethernet port z obsługą Auto-MDI/X Sloty miniPCI - 3x MiniPCI Typ IIIA/IIIB Port szeregowy - jeden DB9 RS232C, standardowo 115200bps 8N1 Zasilanie - pasywne PoE 10V do 28V DC lub gniazdo zasilające DC Zasilacz w komplecie |
|  | Karta 2,4/5GHz w standardzie 802.11a+b+g sztuk 2 dla każdego zestawu | Podstawowe cechy: Turbo, 802.11a, 802.11b/g w jednej karcie Pracuje w obu 2.4 and 5Ghz pasmach Zwiększony zasięg dzięki mocniejszemu sygnałowi wyjściowemu Zgodna z CE i FCC Pracuje w zakresie 2.192-2.539 oraz 4.920-6.100GHz i obsługuje tryb Turbo. Dane techniczne: Chipset: Atheros AR5414 lub równoważny Standards: IEEE802.11a/b/g Media Access: CSMA/CA with ACK architecture 32-bit MAC Security: 64/128bit WEP, TKIP and AES-CCM encryption, WPA,WPA2, 802.1x Modulation: 802.11b+g DSSS, OFDM for data rate >30Mb and for 802.11a Interface: Mini-PCI form ver1.0 type 3B Connectors: 2x uFl Frequencies: 2.192-2.539 and 4.920-6.100GHz Output Power/Sensitivity: 802.11a - 24dBm/-90dBm@6Mbps, 19dBm/-70dBm@54Mbps 802.11b - 25dBm/-92dbm@1Mbps, 25dBm/-87dBm@11Mbps 802.11g - 25dBm/-90dBm@6Mbps, 20dBm/-70dBm@54Mbps |
|  | Obudowa | wykonanie obudowy - odlew aluminiowy malowany proszkowo klasa szczelności IP65 (uszczelka) |
|  | Konektor uFl->N gniazdo 6Ghz 30cm sztuk 2 dla każdego zestawu | Konektor długości 30cm, kabla RG178. Z jednej strony subminiaturowe złącze uFl. Z drugiej strony N gniazdo, pozwalające na zamocowanie w obudowie. |
|  | System Operacyjny | Funkcje bezprzewodowego punktu dostępowego Access Point i klient WDS i Virtual AP 802.11a, 802.11g z prędkością do 108Mbps; wsparcie dla 802.11b szyfrowanie WEP z kluczem 40 lub 104 bitowym ACL (access controll list) i autentykacja RADIUS Podstawowe cechy systemu Kształtowanie ruchu z wykorzystaniem HTB Ograniczanie ruchu generowanego przez protokoły P2P (Kazaa, Direct Connect i inne) DNS caching HTTP proxy Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) Firewall i NAT DMZ IPsec, tunelowanie VPN (PPTP, L2TP, EoIP, IPIP), VLAN, PPPoE Mosty STP z filtrowaniem pakietów Equal cost multi path routing Policy based routing Funkcjonalność „Plug and Play” HotSpot z autentykacją RADIUS Uniwersalny Klient DHCP - serwer i relay Protokół Univesal Plug and Play (UpnP) Protokoły RIP, OSPF i BGP Zarządzanie Poprzez terminal znakowy, specjalnym zestawem komend Zdalnie, poprzez interfejs graficzny Aktualizacja poprzez TFTP Możliwość tworzenia skryptów Zarządzanie z wykorzystaniem SNMP ACL (access control list) i autentykacja RADIUS Ograniczenia licencji: liczba tuneli PPPoE, PPTP, L2TP - 200 liczba jednocześnie obsługiwanych klientów Hot-Spot - 200 |
|  | Antena 2,4 GHz – dookólna | Dane techniczne: częstotliwości pracy: 2,4-2,48 GHz zysk energetyczny minimum 17dBi polaryzacja fali - pozioma kąt promieniowania w płaszczyźnie poziomej- 360° z odchyleniem od średniego zysku w granicach max 2dB (liść koniczyny) kąt promieniowania w płaszczyźnie pionowej - 12° |
|  | Antena 5,5 GHz – dookólna | częstotliwość: 5450-5850MHz impedancja: 50 ohm VSWR: < 2.0 Polaryzacja pionowa Zysk: minimum 12dBi szerokość wiązki (-3dB): pozioma: 360° szerokość wiązki (-3dB): pionowa: 6° ochrona elektryczna: zwarta dla prądu stałego |
|  | Konektor 1 metr Nwtyk – Nwtyk sztuk 2 do każdego zestawu | kabel MRC400 złącza Nwtyk zaciskane |
|  | Zasilacz buforowy | Napięcie wejściowe 90-230V AC / 90-350V DC Moc znamionowa 150W Prąd wyjściowy 4A + 2A ładowanie akumulatora Napięcie wyjściowe 25V +/- 5% Min. poj. akumulatorów 5Ah Napięcie akumulatorów 24V nominalnie Zabezpieczenie zwarciowe |

## Portal informacyjno – promocyjny

W ramach zamówienia wykonawca zaprojektuje, wdroży i uruchomi serwis promujący walory kulturowe, turystyczne, gospodarcze i przyrodnicze gminy. Wykonanie serwisu internetowego projektu ma na celu umożliwienie m. in.:

- przekazywanie i gromadzenie informacji nt. wszelkiego rodzaju imprez kulturalnych, sportowych i gospodarczych,

- zamieszczanie informacji nt. dostępnych atrakcji turystycznych,

- badanie opinii publicznej w formie ankietowej,

- dostęp do rozbudowanej przeglądarki;

- możliwość zamieszczania ogłoszeń i informacji o charakterze gospodarczym;

- możliwość wydzielania podstron dla przedsiębiorstw i instytucji z terenu gminy, w szczególności pod kątem oferty turystycznej.

Przedmiotem zamówienia jest:

- wykonanie projektu strony i przedstawienie go do akceptacji Zamawiającemu,

- wykonanie strony WWW o strukturze ustalonej z Zamawiającym na etapie projektu; strona powinna spełniać następujące wymagania: technologia XHTMLM 1.0, PHP, MySQL, JAVASCRIPT, preferowane rozwiązania oparte na OPENSOURCE oraz flash 8.0 lub wyższe z odpowiednią detekcją wersji flash,

- wykonanie strony w 3 identycznie graficznie i funkcjonalnie wersjach językowych wraz z wykonaniem tłumaczeń,

- umieszczenie strony WWW na serwerze Wykonawcy,

- dostawa przejrzystego, funkcjonalnego systemu CMS (Content Management System - System Zarządzania Treścią), tj. zestaw aplikacji internetowych, wyposażony w polski interfejs, pozwalający na:

  - samodzielne, bieżące zarządzanie treścią i grafiką oraz ich układem, wymianę szablonów graficznych w kilku wersjach językowych,

  - bieżącą aktualizację i rozbudowę strony WWW przez osoby z podstawową umiejętnością obsługi komputera, poprzez m.in. tworzenie i dodawanie nowych działów i podstron, nowych szablonów, nowych załączników, publikowanie materiałów promocyjnych w programach: Word, Excel, Adobe oraz materiałów graficznych i multimedialnych, itp.,

  - modyfikację i dodawanie nowych materiałów za pomocą prostych w obsłudze interfejsów użytkownika, np. w postaci stron WWW zawierających formularze,

  - dodawanie nowych działów i podstron oraz modyfikowanie i usuwanie już istniejących w sposób intuicyjny i zapewniający bezpieczeństwo,

  - tworzenie dokumentów przy pomocy intuicyjnego edytora, nie wymagające od Redaktora znajomości języka html (edytor powinien umożliwiać redaktorom wygodny mechanizm przenoszenia treści ze sformatowanych w popularnych formatach biurowych plików tekstowych, jak również edycję wstawionego dokumentu w formacie html),

  - wyszukiwanie treści na stronie WWW,

  - generowanie dokumentów/stron w wersji „do druku”,

  - obsługę z przeglądarek internetowych: IE, Opera, Mozilla Firefox,

  - dostęp do systemu CMS z poziomu przeglądarki internetowej,

  - możliwość bezpiecznej autoryzacji osób uprawnionych, logujących się do niego przy pomocy przeglądarki internetowej,

  - równoczesną obsługę przez dwie osoby,

  - blokowanie możliwości edycji danej strony w czasie, kiedy inna osoba już ją edytuje,

  - przyznawanie uprawnień dostępu na zróżnicowanych poziomach:

    - administratora systemu CMS – osobę odpowiedzialną za zarządzanie całych systemem, w tym tworzenie, edytowanie, usuwanie, publikowanie treści, grafik, załączników, działów, podstroi, dodawanie i usuwanie użytkowników i nadawanie im praw dostępu,

    - osobę wprowadzającą dane – osobę odpowiedzialną za tworzenie, edytowanie, usuwanie grafik, załączników bez prawa ich publikacji,

  - tworzenie statystyk – zarówno dla całej strony WWW, jak i poszczególnych jej działów i podstron,

  - tworzenie i zarządzanie repozytorium plików – dostęp do plików umieszczanych na stronie WWW, tj. możliwość dodawania nowych, usuwania zbędnych plików, a także podmiany plików, które powinny być gromadzone w sposób pozwalający na swobodne ich przeglądanie, katalogowanie i sortowanie,

  - udostępnienie strony WWW w publicznej sieci Internet osobom trzecim od dnia odbioru strony WWW przez Zamawiającego, pod adresem (domeną) wskazaną przez Zamawiającego, zapewniające jednakową czytelność strony WWW w przeglądarkach: IE, Opera, Mozilla Firefox,

- dostarczenie instrukcji obsługi i konfiguracji CMS,

- przeszkolenie z zakresu obsługi CMS osób wskazanych przez Zamawiającego.

## Infomaty

W ramach projektu wykonawca dostarczy, zainstaluje (podłączy do sieci elektrycznej, logicznej i trwale przymocuje) oraz uruchomi 5 kiosków internetowych, tzw. infomatów.

Lokalizacje infomatów:

- Budynek Urzędu Miejskiego,

- Biblioteka Miejska,

- Budynek księgarni „Chrząszcz”,

- Budynek ośrodka wypoczynkowego w Kawęczynku,

- Budynek Miejskiego Domu Kultury.

Wymagania minimalne dla infomatów:

| Lp. | Obszar wymagań | Wymagania minimalne |
| --- | --- | --- |
|  | Obudowa | Obudowa wykonana w całości z blachy czarnej malowanej proszkowo na wskazany kolor przez zamawiającego gwarantującej odporność na zniszczenie w wewnątrz budynków. Moduł jednostki centralnej umieszczony w obudowie znajdującej się w stopie infomatu o wymiarach maksymalnych 50cmx45cmx15cm, zamykanej na jeden zamek patentowy. Klawiatura ze stali kwasoodpornej z układem 65 klawiszy z trackballem oraz interfejsem PS2 lub USB zamontowana na wysokości 105 cm. Na przednim panelu infomatu pod półką klawiatury przestrzeń, w której istnieje możliwość umieszczania logo Urzędu lub projektu. Frontowa powierzchnia infomatu stanowiąca łuk, odchylona od pionu od strony użytkownika w odległości ok. 9 cm od dołu ekranu. Grubość panelu prezentacyjnego nie większa niż 9 cm. Wymiary obudowy (maksymalnie): wysokość 170 cm, szerokość 60 cm. |
|  | Monitor z nakładką dotykową | 17" LCD Rozdzielczość 1,280 x 1,024 przy 60Hz Jasność: 400cd/m2 Kontrast: 500:1 Kąty: 160h/ 150v Czas reakcji: 4ms Zasilacz wbudowany Nakładka dotykowa: Rezystancyjna Przekątna nakładki: 17'' Rozdzielczość: 4096x4096 punktów dotykowych Dokładność : +/- 2,0 mm Czas reakcji: < 16 ms Przejrzystość: 80 - 90 % Twardość: 3 w skali Mohsa Zniekształcenie koloru: brak Trwałość powierzchni: ponad 5 000 000 dotknięć na punkt Czułość dotyku/ Siła dotyku: 15g(standard) / 150g |
|  | Jednostka centralna | Procesor Pamięć zainstalowana (pojemność): 1024 MB Dysk twardy (pojemność): 160 GB SATA 5400 obr/min Karta graficzna zintegrowana Karta dźwiękowa zintegrowana Karta sieciowa: 10/100 Mbps Ethernet Karta sieciowa bezprzewodowa 802.11b/g/n USB 2.0 - 3 szt. System operacyjny: MS Windows XP lub 7 PL |
|  | Oprogramowanie | Oprogramowanie dedykowana przeglądarka internetowa zapewniająca: bezpieczne korzystanie z zasobów intranetu/Internetu z funkcją powiększania przeglądanych stron www, w tym możliwość zdefiniowania strony startowej (z funkcją powrotu do strony startowej), zapewniająca możliwość przeglądania stron Internetowych w trybie online lub offline i posiadająca: moduł filtrowania dostępnych i zabronionych zasobów sieci www, posiadająca wszystkie niezbędne przyciski nawigacyjne oraz zintegrowany z nią moduł wysyłania poczty elektronicznej email, raportowanie uszkodzeń w zintegrowanym systemie serwisowym. |
|  | Wymagane certyfikaty | ISO 9001 dla producenta i firmy serwisującej |