SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.04.04.02.  Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.

( CPV:  45233140-2 )

1. 	Wstęp.

1.1.	Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie związane z częściową rekultywacją składowiska odpadów i kompleksową gospodarką odpadami w Gminie  Szczebrzeszyn.

  - Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1.

1.3.	Zakres robót objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowią wymagania ogólne w zakresie wszystkich czynności warunkujących wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego lub tłucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie w tym:

- warstwa dolna podbudowy gr. 15 cm

- warstwa górna podbudowy gr. 8 cm.

1.4.	Określenia podstawowe.

Stabilizacja mechaniczna – proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotności optymalnej.

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – jedna lub więcej warstw zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną części nawierzchni drogowej.

Pozostałe definicje i określenia przyjęto zgodnie z normami materiałowymi i czynnościowymi oraz wg 
SST „Wymagania ogólne”.

- Materiały.

  - Rodzaje materiałów.

Materiałem do wykonania podbudów z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków albo ziarn żwiru większych od 8 mm. Kruszywo powinno być jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.

  - Wymagania dla materiałów.

    - Uziarnienie kruszywa.

Rzędne krzywych granicznych uziarnienia kruszywa podano w tablicy 1.

Tablica 1. Uziarnienie kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie do podbudowy.

| Sito kwadratowe | Przechodzi przez sito [ % ] |
| --- | --- |
|  | Podbudowa zasadnicza | Podbudowa pomocnicza |
| 63 | 100 | 100 |
| 31,5 | 78(100 | 78(100 |
| 16 | 58(87 | 58(100 |
| 8 | 42(70 | 42(88 |
| 4 | 30(54 | 30(73 |
| 2 | 21(41 | 21(56 |
| 0,5 | 10(23 | 10(31 |
| 0,075 | 3(10 | 3(12 |

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo.

Frakcje kruszywa przechodzące przez sito 0,075 mm nie powinny stanowić więcej niż 65 % frakcji przechodzącej przez sito 0,5 mm.

    - Właściwości kruszywa.

Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagane właściwości kruszywa.

| Lp. | Właściwości | Podbudowa zasadnicza | Podbudowa pomocnicza | Badania według normy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zawartość ziarn nieforemnych, % , nie więcej niż | 30 | 40 | PN-78/B-06714/16 |
| 2. | Ścieralność ziarn większych od 2 mm, w bębnie Los Angeles, ubytek masy, % nie więcej niż | 30 | 40 | PN-79/B-06714/42 |
| 3. | Mrozoodporność ziarn większych od 2 mm, po 25 cyklach zamrażania i odmrażania, ubytek masy, %, nie większy niż | 10 | 10 | PN-78/B-06714/19 |
| 4. | Plastyczność frakcji przechodzących przez sito 0,42 mm: a/. granica płynności, %, nie więcej niż b/. wskaźnik plastyczności, %, nie więcej niż | 25 4 | 25 6 | PN-88/B-04481 |
| 5. | Wskaźnik piaskowy: a/. kruszywa niezagęszczonego, powyżej b/. kruszywa 5-krotnie zagęszczonego metodą normalną wg PN-88/B-04481 | Nie bada się 30(75 | ( 40 nie bada się | BN-64/8931-01 |
| 6. | Zawartość zanieczyszczeń obcych, %, nie więcej niż | 0,2 | 0,3 | PN-76/B-06714/12 |

  - Cement

Do wykonania robót należy stosować cement portlandzki klasy 32,5, portlandzki z dodatkami lub hutniczy wg PN-B 19701

- Sprzęt.

  - Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST ”Wymagania ogólne”.

  - Sprzęt do wykonywania robót.

Wykonawca przystępujący do wykonywania podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- mieszarek stacjonarnych do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki powinny zapewniać wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej,

- równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki. Za zgodą Inżyniera do rozkładania mieszanki na drogach o ruchu mniejszym od ciężkiego, można dopuścić spycharki,

- walców ogumionych lub stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne.

4.	Transport.

Ogólne wymagania dotyczące transportu masy betonowej podano w SST „Wymagania ogólne”.

  - Transport kruszywa

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

- Wykonanie robót.

  - Wymagania ogólne.

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne”.

  - Przygotowanie podłoża.

Podłoże pod podbudowy powinno spełniać wymagania określone w SST D-04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża.

Jeżeli podłoże ulepszone, wykonane z materiałów związanych spoiwami lub lepiszczami wykazuje jakiekolwiek wady, to powinny być one usunięte według zasad akceptowanych przez Inżyniera.

Podbudowa powinna być wytyczona w s[sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową lub według zaleceń Inżyniera, z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędnych równoległych do osi drogi, lub w inny sposób zaakceptowane przez Inżyniera.

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m.

  - Wytwarzanie mieszanki kruszywa.

Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać 
w mieszankach stacjonarnych gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia jednorodności materiału nie dopuszcza się wytwarzanie mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposób przeciwdziałający segregacji i nadmiernemu wysychaniu.

  - Wbudowanie i zagęszczenie mieszanki.

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera. Kruszywo w miejscach, w których widoczna jest jego segregacja, powinno być przed zagęszczeniem zastąpione materiałem o odpowiednich właściwościach.

Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa należy przystąpić do jej zagęszczania przez wałowanie. Wałowanie powinno następować stopniowo od krawędzi do środka podbudowy przy przekroju daszkowym jezdni, albo od dolnej do górnej krawędzi podbudowy przy przekroju o pochyleniu jednostronnym. Nierówności lub zagłębienia przekraczające wielkości dopuszczalne powstałe w czasie zagęszczania, powinny być wyrównane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni. W miejscach niedostępnych dla walców podbudowa powinna być zagęszczona zagęszczarkami płytowymi, małymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia podbudowy nie mniejszego od 1,0 według normalnej próby Proctora , zgodnie z normą PN-88/B-04481(metoda II).

Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-88/B-0481(metoda II). Materiał nadmiernie zawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzenie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20 % jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10 % jej wartości, mieszankę należy osuszyć.

  - Utrzymanie podbudowy.

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinna być utrzymana w dobrym stanie. Jeżeli wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do ruchu budowlanego to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy spowodowane przez ten ruch. Koszt naprawy wynikłych z nieprawidłowego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót.

- Kontrola jakości robót.

6.1.	Ogólne zasady kontroli jakości robót.

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne”.

6.2.	Badania przed przystąpieniem do robót.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badanie kruszyw przeznaczonych do wykonywania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi, w celu akceptacji materiałów. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w pkt. 2.3. niniejszej specyfikacji.

  - Badania w czasie robót.

    - Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów.

Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 3.

Tablica 3. Częstotliwość badań kontrolnych przy budowie podbudów z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

| Lp. | Wyszczególnienie badań | Częstotliwość badań. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Minimalna liczba badań na działce roboczej | Maksymalna powierzchnia podbudowy przypadająca na jedno badanie (m2) |
| 1. | Uziarnienie mieszanki kruszywa | 2 | 600 |
| 2. | Wilgotność mieszanki kruszywa |  |  |
| 3. | Zagęszczenie warstwy |  |  |
| 4. | Badanie właściwości kruszywa wg tab.2 pkt 2.3.2. | Dla każdej partii kruszywa i przy zmianie kruszyw |

    - Uziarnienie mieszanki kruszywa.

Uziarnienie mieszanki kruszywa powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2.3. Próbki należy pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane Inżynierowi.

    - Wilgotność mieszanki kruszywa.

Wilgotność mieszanki kruszywa powinna odpowiadać wilgotności optymalnej określonej według normalnej próby Proctora , według PN-88/B04481 (metoda II) z tolerancją +10%, -20 %. Wilgotność kruszywa należy badać według PN-77/B-06714/17.

    - Zagęszczenie podbudowy.

Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 , według normalnej próby Proctora , według PN-88/B04481 (metoda II). Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzić według BN-77/8931-20. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, według BN-64/8931-02 i nie rzadziej niż raz na 3000 m2 , lub według zaleceń Inżyniera.

Podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie powinna spełniać wymagania dotyczące nośności podane w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania nośności podbudowy zasadniczej w zależności od kategorii ruchu.

| Kategoria ruchu | Minimalny moduł odkształcenia mierzony przy użyciu płyty o średnicy 30 cm (MPa) |
| --- | --- |
|  | Pierwotny ME’ | Wtórny ME” |
| Ruch lekki | 100 | 140 |
| Ruch lekko średni i średni | 100 | 170 |
| Ruch ciężki i bardzo ciężki | 100 | 200 |

Pierwotny moduł odkształcenie podbudowy pomocniczej z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, mierzony płytą o średnicy 30 cm, powinien być większy od 50 MPa.

Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu ME’’  do pierwotnego modułu odkształcenia ME’ jest nie większy od 2,2.

6.3.5.	Właściwości kruszywa.

Badania pełne kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt. 2.3.2. próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności Inżyniera.

6.4.	Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy.

    - Częstotliwość oraz zakres pomiarów.

Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 5.

Tablica 5. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

| Lp. | Wyszczególnienie badań i pomiarów | Minimalna częstotliwość pomiarów. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Szerokość podbudowy | 10 razy na 1 km |
| 2. | Równość podłużna | W sposób ciągły planografem albo co 20 m łatą na każdym pasie ruchu |
| 3. | Równość podłużna | 10 razy na 1 km |
| 4. | Spadki poprzeczne | 10 razy na 1 km |
| 5. | Rzędne wysokościowe | Co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad i dróg ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg |
| 6. | Ukształtowanie osi w planie*) | Co 25 m dla autostrad i dróg ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg |
| 7. | Grubość ;podbudowy | Podczas budowy: w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż na 400 m2 Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2 |

*) dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach głównych łuków poziomych.

    - Szerokość podbudowy.

Szerokość podbudowy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy wyżej leżącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej.

    - Równość podbudowy.

Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04

Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą.

Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać :

- 12 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 15 mm dla podbudowy pomocniczej.

    - Spadki poprzeczne podbudowy.

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i na łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją                   (  0,5 %.

    - Rzędne wysokościowe podbudowy.

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm.

    - Ukształtowanie osi w planie.

Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż 3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub o więcej niż 5 cm dla pozostałych dróg.

    - Grubość podbudowy.

Grubość [podbudowy nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż :

- dla podbudowy zasadniczej ( 10%,

- dla podbudowy pomocniczej + 10%, -15 %.

    - Nośność podbudowy.

Nośność podbudowy należy określać zgodnie z pkt. 6.3.4. niniejszej specyfikacji, w przypadku gdy zagęszczenie wg BN-77/8931-12 .

  - Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy.

    - Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy.

Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w pkt. 6.4. powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość, do połowy szerokości pasa ruchu (lub pasa postojowego czy utwardzonego pobocza) dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie.

6.5.2.	Niewłaściwa grubość podbudowy.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawiane przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inżyniera, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane
i ponownie zagęszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

    - Niewłaściwe zagęszczenie podbudowy.

Podczas odbioru podbudowy, wykorzystując wyniki badań zagęszczenia prowadzonych w sposób ciągły 
w czasie budowy, należy obliczyć procent wyników badań w granicach dopuszczalnych, tzn. gdy wskaźnik zagęszczenia jest równy lub większy od wymaganego lub stosunek wtórnego modułu odkształcenia do pierwotnego modułu odkształcenia jest mniejszy od wymaganego i określić potrącenia za niewłaściwe zagęszczenie, według tablicy 3.

Tablica 3. Potrącenia za niewłaściwe zagęszczenie.

| Procent wyników badań w granicach dopuszczalnych | Potracenia od ceny jednostkowej (%) |
| --- | --- |
| 95 90 85 80 75 70 | 5 10 20 30 40 50 |

Jeżeli procent wyników badań w granicach dopuszczalnych, spełniających wymagania określone w pkt. 6.3., jest mniejsza od 70 % podbudowę należy zerwać i wymienić na nową na koszt Wykonawcy.

    - Niewłaściwa nośność podbudowy.

Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecane przez Inżyniera.

Koszt tych dodatkowych robót poniesie wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy.

7.	Obmiar robót.

Jednostką obmiarową jest 1 m2. obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz obliczeniu rzeczywistych ilości wbudowanych materiałów Obmiar robót obejmuje roboty objęte umową oraz dodatkowe 
i nieprzewidziane, których potrzebę wykonania uzgodniono w trakcie trwania robót pomiędzy Wykonawcą 
i Inżynierem.

Ilość robót została określona w przedmiarze robót.

8.	Odbiór robót.

Odbiór robót powinien być dokonany zgodnie z wymaganiami ogólnymi zawartymi w SST „Wymagania ogólne” oraz instrukcji DP-T14 odnośnie odbioru robót zanikających.

Podstawą do oceny jakości i zgodności robót z umową /dokumentacją/ są badania i pomiary prowadzone 
w czasie realizacji obiektu oraz oględziny wizualne dokonywane podczas odbioru. Zakres, częstotliwość i rodzaj badań powinny być zgodne z podanymi w niniejszej SST. Przed zgłoszeniem robót do odbioru należy zebrać i uporządkować wszystkie wyniki badań i pomiarów. W przypadku wątpliwości, co do jakości robót lub braków Wykonawca
w porozumieniu z Inżynierem wykonuje dodatkowe badania laboratoryjne lub pomiary uzupełniające.

9.	Podstawa płatności.

Płatność za wykonane roboty odbywa się według zasad podanych w SST „Wymagania ogólne”.

Zakres czynności objętych ceną jednostkową 1 m2 podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie obejmuje;

- prace pomiarowe,

- oznakowanie robót,

- sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża,

- przygotowanie mieszanki z kruszywa zgodnie z receptą,

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

- rozłożenie mieszanki,

- zagęszczenie rozłożonej mieszanki,

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w SST,

- utrzymanie podbudowy w czasie robót.

- Przepisy związane.

- PN-88/B-04481	Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu.

- PN-77/B-06714/07	Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie gęstości nasypowej.

- PN-76/B-06714/12 	Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych.

- PN-91/B-06714/15 	Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego.

- PN-78/B-06714/16 	Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren.

- PN-77/B-06714/17 	Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności.

- PN-77/B-06714/18 	Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości.

- PN-78/B-06714/19 	Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią.

- PN-78/B-06714/26 	Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych.

- PN-78/B-06714/28 	Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową.

- PN-80/B-06714/37 	Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego.

- PN-78/B-06714/39 	Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazowego.

- PN-79/B-06714/12 	Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles.

- PN-63/B-06731	Żużel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania techniczne.

- PN-84/S-96023	Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego.

- BN-84/6774-02	Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych.

- BN-64/8931-01	Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego.

- BN-64/8931-02	Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążanie płytą.

- BN-68/8931-04	Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.

- BN-77/8931-12	Drogi samochodowe . Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu.

- BN-64/8933-02	Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

- BN-84/6774-02 	 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych.

- BN-84/6774-04 	Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

- PN- 87/B-01100 	Kruszywo mineralne . Kruszywo skalne. Podział nazwy, określenia.

- Technologia robót drogowych w latach 1987-90. wytyczne MK-CZDP wraz z zarządzeniem GDDP przedłużającym okres obowiązywania wytycznych i wprowadzających pewne uzupełnienia / pismo nr GGDP-11f-432/26/91 
z 1991-03-28/.

- Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbiorów robót drogowych i mostowych realizowanych na drogach zamiejskich , krajowych i wojewódzkich, Warszawa 1989.