S P E C Y F I K A C J A    T E C H N I C Z N A

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA – ADAPTACJA  BUDYNKU USŁUGOWEGO NA  MIEJSKO - GMINNĄ  BIBLIOTEKĘ  PUBLICZNĄ

ADRES INWESTYCJI : PLAC TADEUSZA  KOŚCIUSZKI  36  I  37

22-460 SZCZEBRZESZYN

DZIAŁKA INWESTYCYJNA :  NR  447/3   I  1839

INWESTOR                            :  GMINA SZCZEBRZESZYN

ADRES INWESTYCJI            :  PLAC TADEUSZA KOŚCIUSZKI 1

22-460 SZCZEBRZESZYN

BRANŻA                                 :  BUDOWLANA

RODZAJ ROBÓT                   : REMONTOWO-MODERNIZACYJNE

INSTALACJI SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH

OPRACOWAŁ                        :  JAN REPEĆ

UL. POLNA 17/7

22-400  Z A M O Ś Ć       ………………………………

DATA OPRACOWANIA          :   L U T Y   -  2017R.

ZAMOŚĆ -  LUTY  - 2017R.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

- STRONA TYTUŁOWA

- OPIS TECHNICZNY

-    DANE TECHNICZNE

- Przedmiot i zakres specyfikacji technicznej

- Informacja placu budowy

- Dokumenty odniesienia

- Informacja o wykonaniu robót

- Materiały

- Sprzęt

- Warunki zgodności wykonania robót budowlanych

- ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE I MODERNIZACYJNE

  - Roboty rozbiórkowe

  - Roboty remontowo-budowlane i modernizacyjne

- INSTALACJE SANITARNE

/ WODOCIAGOWA I KANALIZACJI SANITARNEJ, CENTRALNEGO OGRZEWANIA, GAZOWA I KOTŁOWNIA LOKALNA GAZOWA/

- INSTALACJE ELEKTRYCZNE

- WYPOSAŻENIE TECHNOLOGICZNE

- ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANO - REMONTOWYCH INSTALACJI SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH

- UWAGI KONCOWE.

O P I S  T E C H N I C Z N Y

do specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych [remontowo-budowlanych, instalacji sanitarnych i elektrycznych] przebudowy  - adaptacji budynku usługowego na miejsko-gminną bibliotekę publiczną zlokalizowaną na działkach nr ewid. 447/3 i 1839 położonych przy placu Tadeusza Kościuszki 36 i 37 w Szczebrzeszynie.

I.  PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Umowa o dzieło Nr 1/2007 z dnia 01 lutego 2017r.

- Obowiązujące normy państwowe, normatywy i przepisy techniczno-budowlane.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [Dz. U.  z  2015r. poz. 1422 -  tekst jednolity].

- Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. „PRAWO BUDOWLANE” [Dz. U. z 2016r. poz. 290 – tekst jednolity].

- Projekt budowlany branży architektoniczno-konstrukcyjnej, technologicznej, instalacji sanitarnych i elektrycznych.

- Przedmiary robót i kosztorysy nakładcze robót remontowo - budowlanych                                    i modernizacyjnych, wyposażenia technologicznego oraz instalacji sanitarnych                                 i elektrycznych.

II.  DANE OGÓLNE

- PRZEDMIOT I ZAKRES SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej „Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych” są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót występujących przy budowie miejsko-gminnej biblioteki publicznej zlokalizowanej na działkach nr ewid. 447/3 i 1839 położonych przy placu Tadeusza Kościuszki 36 i 37 w Szczebrzeszynie.

Specyfikacja techniczna  „ST” jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji w/w zadania.

Warunki administracyjne na wykonanie kontraktu zostaną określone w „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia” i  umowie na realizację.

Wykonawca ma obowiązek zapoznania się z całością dokumentacji przetargowej  i w przypadku pomyłki, pominięcia lub interpretacji budzącej wątpliwości „Wykonawca” ma obowiązek zwrócić się do „Inwestora”, który jako jedyny upoważniony jest do wyjaśnienia wątpliwości                             i wprowadzenia ewentualnych zmian.

Po wykonaniu  przebudowy – adaptacji budynku usługowego na miejsko-gminną bibliotekę publiczną zaprojektowano w piwnicy tego budynku pomieszczenia: kotłownię gazową i pomieszczenie magazynowe i gospodarcze, natomiast na parterze : wiatrołap, pomieszczenie przyjęć czytelników, biblioteka z czytelnią dla dzieci, WC męski, pokój socjalny, WC damski i dla osób niepełnosprawnych, pomieszczenie komputerowe, pomieszczenie biurowe, WC dla personelu, biblioteka z czytelnią dla dorosłych [dwa pomieszczenia].

Zaprojektowano również pochylnię dla osób niepełnosprawnych od strony placu Tadeusza Kościuszki w Szczebrzeszynie, którą należy wykonać. Na piętrze budynku zlokalizowane są lokale mieszkalne.

Dane techniczne:

- Wymiary zewnętrzne     -                      11,80 x 27,90cm

- Powierzchnia zabudowy -                                  329,22m²

- Powierzchnia użytkowa -                                  344,44m²

- Powierzchnia piwnic przynależnych -                  55,59m²

- Powierzchnia usługowa -                                   181,34m²

- Powierzchnia pomocnicza -                                  52,67m²

- Powierzchnia komunikacyjna -                             32,40m²

- Kubatura  -                                                          981,53m³

- Wysokość pomieszczeń  -                                      3,00m

- Zatrudnienie  -                                                        7 osób.

- Ilość czytelników korzystających biblioteki i czytelni

w ciągu dnia rotacyjnie -                                       30 osób.

- Ogółem ilość osób pracujących i korzystających z usług – do 37 osób [średnio]

Budynek podłączony jest do miejskiej infrastruktury [uzbrojenia terenu] w zakresie:

- przyłącze wodociągowe

- przyłącze kanalizacyjne

- przyłącze energetyczne kablowe niskiego napięcia.

Projektowane instalacje wewnętrzne na poziomie piwnicy przynależnej i parteru budynku:

- kotłownia gazowa z piecem dwufunkcyjnym [CO i CCW] o wydajności Q = 34kW

- instalacja wodociągowa wewnętrzna

- instalacja kanalizacji sanitarnej wewnętrzna

- instalacja centralnego ogrzewania

- instalacja gazowa wewnętrzna

- instalacja elektryczno-oświetleniowa wewnętrzna

Zasilanie, kotłowni gazowej i kuchni gazowej 4-ro palnikowej z piekarnikiem w pomieszczeniu socjalnym projektowanym przyłączem gazowym średniego ciśnienia PE/Φ 25mm i długości 17,00m na działce nr ewid. 1059/1 przez działkę nr ewid. 1805 do parteru budynku                                w zabudowie szeregowej zlokalizowanego na działkach nr ewid. 447/3 i 1839 na którym, zlokalizowane są pomieszczenia usługowe, socjalne i higieniczno-sanitarne miejsko-gminnej biblioteki publicznej. Przyłącze gazowe ś/ć wykonane w ramach umowy przyłączeniowej, wykona z własnych środków inwestycyjnych nieodpłatnie Rejon Dystrybucji Gazu w Zamościu ul. Staromiejska 31 jako dostawca gazu

2. INFORMACJA PLACU BUDOWY.

Inwestor w terminie określonym w umowie przekaże „Wykonawcy” plac budowy wraz                               z niezbędnymi dokumentami prawnymi i administracyjnymi oraz niezbędne dokumenty do prowadzenia budowy, a mianowicie: komplet projektów budowlanych, przedmiarów robót, kosztorysów nakładczych [ślepych] prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę oraz Dziennik Budowy.

Inwestor ma obowiązek wskazać miejsce poboru wody i energii elektrycznej dla potrzeb budowy a Wykonawca   wykona na własny koszt podłączenie do tych mediów jak również może, ale nie musi wskazać pomieszczenie socjalne dla potrzeb Wykonawcy, a jeżeli nie wskaże „Wykonawca” ma zabezpieczyć pomieszczenie socjalne we własnym zakresie.

Wykonawca jest zobowiązany do zagospodarowania placu budowy w celu prawidłowego przebiegu procesu inwestycyjnego w tym zabezpieczenia zaplecza socjalnego i technicznego dla potrzeb załogi.

Wykonawca jest zobowiązany również do utrzymania i zapewnienia porządku i bezpieczeństwa na terenie budowy oraz przy wykonywaniu robot budowlanych dla potrzeb inwestycji poza placem budowy, przez cały okres realizacji aż do jej zakończenia i odbioru końcowego.

Koszt zagospodarowania i zabezpieczenia placu budowy i robót poza placem budowy stanowi integralną część kontraktu i ma wykonać „Wykonawca” we własnym zakresie i ponosi koszty                    z tego tytułu, jak również ma ubezpieczyć budowę na okres realizacji we własnym zakresie.

Kierownik budowy wykonawcy zobowiązany jest realizować budowę zgodnie z ustawą z dnia      07 lipca 1994r. „PRAWO BUDOWLNE” art. 21a Ust. 1, ust. 2, pkt 2, oraz art. 22 i art. 23                     [Dz. U. z 2016r. poz. 290 – tekst jednolity].

3. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podstawą do wykonania robót budowlanych instalacyjnych „Przebudowy – adaptacji budynku usługowego na miejsko-gminną bibliotekę publiczną” przy placu Tadeusza Kościuszki 36 i 37                 w Szczebrzeszynie stanowi dokumentacja projektowa wraz z przedmiarami robot i kosztorysami nakładczymi [ślepymi] a mianowicie:

- projekt budowlany [projekt zagospodarowania działek nr ewid. 447/3 i 1839 i projekt branży architektoniczno- konstrukcyjnej],

-  projekt technologiczny [wyposażenie technologiczne]

-  projekt budowlany wewnętrznej instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania,

-  projekt budowlany kotłowni gazowej i wewnętrznej instalacji gazowej

-  projekt budowlany instalacji elektrycznej

-  przedmiary robót:  budowlanych: instalacji sanitarnych [wod-kan, co, gazowej i kotłowni], instalacji elektrycznej i wyposażenia technologicznego.

Wykonawca w trakcie realizacji robót budowlano-instalacyjnych zobowiązany jest uwzględniać wszystkie przepisy obowiązujące w okresie realizacji tych robot miedzy innymi:

- Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. „PRAWO BUDOWLANE” [Dz. U. z 2016r. poz. 290 – tekst jednolity].

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [Dz. U. z 2015r. poz. 1422 – tekst jednolity z późniejszymi zmianami].

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych Tom I

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych Tom II [instalacje sanitarne i przemysłowe].

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych Tom III [instalacje elektryczne].

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót instalacji gazowej i kotłowni na paliwo gazowe i olejowe.

- Wytyczne do stosowania i projektowania dla wewnętrznych instalacji wodociągowych grzewczych z rur miedzianych wydane przez COBR –Instytut Techniki Instalacyjnej „INSTAL” Warszawa ul. Ksawerów 21.

- Obowiązujące normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego normatywy i przepisy techniczno-budowlane.

- Instrukcje i wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej                       w Warszawie.

- Warunki techniczne wykonania i montażu producentów i dostawców materiałów budowlanych, instalacji sanitarnych i instalacji elektrycznych.

- Warunki o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę przez Starostę Zamojskiego Nr 172/2009 Znak: B.7351 -16-139/2009 z dnia 30 marca 2009 r.

- Instrukcje montażu i obsługi urządzeń sanitarnych, osprzętu elektrycznego i wyposażenia technologicznego

4. INFORMACJA O WYKONANIU ROBÓT

Roboty budowlano-instalacyjne związane z realizacją inwestycji można rozpocząć na podstawie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę.

Inwestor zobowiązany jest do udzielenia informacji Wykonawcy o stanie prawnym przekazywanego terenu pod budowę oraz przekazania placu budowy wraz ze spisaniem protokółu zawierającego istotne dane na temat uzbrojenia terenu, geodezyjnych punktów pomiarowych itp. Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji prawnej                       i projektowej budowy odzwierciedlającej  przebieg wykonania robót  - dziennik budowy, protokoły uzgodnień, umowy, projekty budowlane i projekty powykonawcze.

Dokumentację budowy, wykonawca obowiązany jest przechowywać na terenie budowy                            w miejscu odpowiednio zabezpieczonym z możliwością udostępnienia ich na każde żądanie osobom uprawnionym.

Dziennik Budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialność za prawidłowe prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy – Kierowniku Budowy.

Przez przystąpieniem do wykonania robót Wykonawca zabezpieczy stan budowy, wywiesi tablicę informacyjną budowy w widocznym miejscu, tablice ostrzegawcze oraz wykona zagospodarowanie placu budowy wraz z opracowanym planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na etapie realizacji inwestycji.

5. MATERIAŁY

Materiały budowlane, sanitarne i elektryczne oraz urządzenia sanitarne i osprzęt elektryczny zastosowane do budowy muszą odpowiadać odpowiednim wymaganiom podanym                            w projekcie budowlanym oraz niniejszej specyfikacji technicznej, muszą być zgodne                              z wszelkimi i obowiązującymi w okresie realizacji normami państwowymi, normatywami                        i przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi na terenie Polski, posiadać aktualną aprobatę techniczną Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie lub inny dokument dopuszczający do stosowania w budownictwie.

Każdy rodzaj robot, w którym znajdują się niezbędne i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. Wykonawca dostarcza materiały na budowę własnym kosztem i staraniem.

Na wszystkie wbudowane materiały branży: budowlanej, sanitarnej i elektrycznej musi dostarczyć komplet dokumentów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami i obowiązującym unormowaniem prawnym w tym zakresie. Wykonawca dostarcza wszystkie materiały budowlano –instalacyjne we własnym zakresie i na własny koszt.

6. SPRZĘT

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który zagwarantuje przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz niniejszej „Specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych „ST”. Wykorzystany sprzęt powinien być w pełni sprawny technicznie i posiadać aktualne badania                      i ma być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy.

Wszelkie koszty związane z pracą sprzętu w pełnym zakresie ponosi Wykonawca.

7. WARUNKI ZGODNOŚCI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

Całość robót budowlano-instalacyjnych należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych” obowiązującymi przepisami, normami państwowymi, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, sztuką budowlaną oraz warunkami pozwolenia na budowę Starosty Zamojskiego Nr 172/2009 Znak:B.7351-16-139/2009 z dnia                       30 marca 2009r., jak również i projektami budowlanymi branży architektoniczno-konstrukcyjnej                        i instalacji sanitarnych i elektrycznych. Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia gotowości do odbioru poszczególnych zakończonych elementów robót oraz przeprowadzenia prób                                       i wpisania do dziennika budowy z jednoczesnym poinformowaniem Inspektora Nadzoru.

Dziennik Budowy należy prowadzić wypełniając na bieżąco zgodnie z postępem robót budowlano-instalacyjnych przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru.

Z każdego odbioru elementu robót należy sporządzić protokół oraz dokonać wpisu w dzienniku budowy. Przed dokonaniem odbioru końcowego inwestycji Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia wszystkich dokumentów pozwalających na należytą ocenę wykonanej inwestycji zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia stwierdzonych usterek i niedoróbek stwierdzonych w protokóle odbioru końcowego inwestycji. Wykonawca zobowiązany jest również dostarczyć we własnym zakresie i na własny koszt do odbioru końcowego: dokumentów i protokołów zgodnie z art. 56 i 57 Ustawy z dnia 07 lipca 1994r. „PRAWO BUDOWLANE” z późniejszymi zmianami do uzyskania pozwolenia na użytkowanie oraz kompletnego projektu powykonawczego wszystkich branż, jak również świadectwo charakterystyki energetycznej budynku zgodnie z wymogami dyrektywy 2002/91/WE Unii Europejskiej i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.11.2008r.               [Dz. U. z 2008r. Nr 201 poz. 1240].

III.  ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE I MODERNIZACYJNE.

1.  Roboty rozbiórkowe

- Demontaż ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2,0m² - demontaż istniejącej stolarki okiennej, drewnianej oraz podokienników.

Zakres robót obejmuje: ostrożne wykucie elementów ościeżnic okiennych i drzwiowych                        i podokienników wewnętrznych i zewnętrznych z muru, zdjęcie skrzydeł z odniesieniem                              i złożeniem zdemontowanych elementów na wyznaczone miejsce składowania.

- Demontaż krat okiennych i balustrad schodowych metalowych.

Zakres robót obejmuje: cięcie zestawem spawalniczym tlenowo-acetylenowym w miejscach spawów, ostrożne zdjęcie elementów krat z odniesieniem i złożeniem zdemontowanych elementów krat na wyznaczone miejsce składowania.

- Rozebranie ścian wewnętrznych z cegieł na zaprawie cementowej i ścianek działowych.

Zakres robót obejmuje: Ręczne rozebranie ścian, odłożenie na bok cegieł nadających się do ponownego wbudowania wraz z oczyszczeniem z resztek zaprawy.

- Rozbiórka pieców licowanych kaflami.

Zakres robót obejmuje: Rozebranie oblicowania z kafli, wykucie osprzętu, oczyszczenie, posegregowanie i ułożenie w wyznaczonym miejscu.

- Rozbiórka rynien dachowych i rur spustowych nie nadających się do użytku.

Zakres robót obejmuje: ostrożne rozebranie rynien dachowych i rur spustowych i złożenie elementów we wskazanym miejscu.

- Rozbiórka elementów betonowych [schody zewnętrzne i zsypy do piwnicy].

Zakres robót obejmuje: Ręczne rozbicie elementów betonowych przy użyciu młotów pneumatycznych klinów.

- Rozbiórka posadzki z masy lastrikowej i płytek.

Zakres robót obejmuje: Ręczne rozebranie istniejących posadzek z lastriku i płytek.

- Rozbiórka chodników z  płytek  35 x 35 x 5cm.

Zakres robót obejmuje: Ręczne rozebranie płytek z ułożeniem ich w wyznaczonym miejscu.

- Demontaż klap zsypowych do piwnicy z blachy ocynkowanej.

Zakres robót obejmuje: Ostrożne wykucie elementów z odniesieniem i złożeniem ich na wyznaczone miejsce.

- Usunięcie i wywóz elementów z rozbiórki samochodami samowyładowczymi.

Zakres robót obejmuje: Wywiezienie gruzu i elementów z demontażu i załadowanie je na samochód samowyładowczy i wywiezienie na wysypisko.

- Materiały uzyskane z rozbiórki Kierownik Budowy lub osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie robót rozbiórkowych przekaże protokółem zdawczo-odbiorczym inwestorowi materiały z rozbiórki z określeniem asortymentu i ilości i zdecyduje, gdzie odwieźć przez Wykonawcę te materiały na wyznaczone miejsce składowania, które nadają się do ponownego wbudowania lub użytkowania, natomiast te, które nie nadają się Wykonawca wywiezie własnym transportem i na własny koszt na wysypisko.

UWAGA : Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych należy przestrzegać obowiązujących                        w okresie wykonania tych robót przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz należy zabezpieczać skutecznie istniejącą konstrukcję budynku                        w zakresie parteru podczas ich wykonywania.

2. Roboty remontowo-budowlane i modernizacyjne.

- Uzupełnienie i zamurowanie otworów cegłami pełnymi.

- Ścianki działowe pełne grubości ¼ [6cm] cegły budowlanej pełnej i z płytek gazobetonowych grubości 12cm na zaprawie cementowo - wapiennej oraz                                      z kształtowników aluminiowych.

- Ściany należy wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i o grubości spoin do poziomu sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków, otworów itp.

- Ściany należy wznosić równomiernie na całej jej długości. Różnica poziomów podczas wykonywania nie powinna przekraczać 4cm dla murów z cegły i 3cm dla murów z bloczków                   i pustaków w miejscu połączenia ścian należy wykonać połączenie z istniejącą ścianą poprzez wykucie strzępi w ścianie istniejącej i należy również połączyć je za pomocą prętów zbrojeniowych.

Cegły i bloczki gazobetonowe układane na zaprawie cementowo-wapiennej powinny być czyste i wolne od kurzu, a przy murowaniu w okresie letnim cegłę należy moczyć w wodzie,                            a bloczki w murze należy obwicie zwilżyć wodą, aby beton komórkowy odznaczający się dużą nasiąkliwością nie odciągał wody z zaprawy.

Grubość normową spoiny należy przyjmować :

- 12mm w spoinach [poziomych] przy czym grubość nie powinna przekroczyć 17mm,                     a min 10mm,

- 10mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych przy czym grubość max nie powinna przekroczyć 15mm, a min – 5mm.

Spoiny mają być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości  5÷10mm [murowanie na  tzw. puste spoiny].

Do wykonania ścian należy zastosować cegłę pełną kl. 15 MPa o wymiarach 25 x 12 x 6,5cm na zaprawę cementowo-wapienną marki M-7, natomiast do wykonania ścianek działowych                               z bloczków z betonu komórkowego należy zastosować płytkę M-700 klasy B - 5,0 na zaprawie cementowo-wapiennej  marki M-7. Może za cegłę pełną być zastosowana cegła drążona. Ścianki grubości ¼  cegły mają być zbrojone bednarką w co drugiej spoinie.

W pomieszczeniu Nr 2 [wiatrołapie] należy wykonać ścianki działowe grubości 3,00m [do sufitu], natomiast przy drzwiach pomiędzy pomieszczeniem  Nr 2 i 3 i 2 i 15 ścianka działowa                              z kształtowników aluminiowych przeszklona szybą bezpieczną odporną na uderzenia                            o wymiarach 300 x 250cm.

Wszystkie elementy  i okucia rozmieścić i zamontować z pomiarów z natury przed ich wykonaniem i należy zamontować zgodnie z wymogami konstrukcyjnymi oraz ściśle według instrukcji montażu producenta.

Normy państwowe [PN i BN] dotyczące wykonania i odbioru robót murowych.

PN-99/B- 03002 -  Konstrukcje murowe z cegły. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN- 89/B-03340 -  Konstrukcje murowe zespolone. Obliczenia statyczne  i projektowanie.

PN-82/B-02020   -  Ochrona cieplna murów. Wymagania i obliczenia.

PN-75/B-12001   - Cegła pełna wypalana z gliny.

PN-74/B-12002   - Cegła drążona wypalana z gliny.

PN-88/B-30000   - Cement portlandzki.

PN-88/B-30001   - Cement portlandzki z dodatkami.

PN-86/B-30020   - Wapno suchogaszone.

PN-79/B-06711  -  Kruszywo mineralne – piasek do zapraw budowlanych.

PN-65/B-14503  -  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

PN-84/6745-01  -  Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komórkowego [bloczki i płytki.

Odbiór robót murowych powinien odbywać się przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych, ale po osadzeniu stolarki [ościeżnic].

- Wykonanie przesklepień otworów w ścianach dwuteownikiem 2 x NP. 140; 180:200mm z wypełnieniem betonem oraz podkłady betonowe pod posadzki grubości 4cm zbrojone siatką metalową.

- Zakres robót obejmuje: Wykucie gniazd dla belek, wykonanie poduszek betonowych pod oparcie podciągu stalowego z dwuteownika o profilu zgodnym z projektem nad danym otworem, i zabetonowaniem przestrzeni miedzy belkami a nadprożem i stropem betonem.  Dwuteowniki             o wymaganym profilu należy zastosować jako zimnogiete, a beton na poduszki i wypełnienie ma być zastosowany o wytrzymałości B16/20 [B20] o konsystencji średnioplastycznej. Poduszkę betonową należy wykonać o wymiarach 30 x 40 x 30cm, natomiast oparcie belek stalowych na ścianie powinno wynosić minimum 25cm po obu stronach otworu. Belki stalowe należy obłożyć siatką „Rabitza” o otworach  10 x 10cm i Φ1,2mm. Pod posadzki należy wykonać podkłady betonowe grubości 4cm przy użyciu „MIKSOKRETA” z betonu gęstoplastycznego kl. C 12/15 zbrojony siatką stalową przeciwkurczową z prętów stalowych Φ 6mm o oczkach 10 x 10cm – stal 235JR [STOS].

Normy państwowe [PN i BN] dotyczące wykonania i odbioru robót.

PN-80/B-01800   - Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe                       i żelbetowe i określenie środowiska.

PN-88/B-6250     -  Beton zwykły.

PN-81/B-06254   -  Domieszki uszczelniające do zapraw i betonów cementowych.

PN-78/B-06714.26 - Kruszywa mineralne. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń organicznych.

PN-73/6736-01    -   Beton zwykły. Metody badań . Szybka ocena wytrzymałości na ściskanie.

- Izolacje przeciwwilgociowe i termiczne

- Izolacja przeciwwilgociowa pozioma posadzki dwukrotnie z papy asfaltowej izolacyjnej na lepiku na gorąco lub papą izolacyjną  nasyconą fabrycznie oraz folia izolacyjna polietylenowa szeroka posadzkowa „Sortex” grubości 1,00mm.

- Izolacja przeciwwilgociowa posadzki cieplna i przeciwdźwiękowa z płyt styropianowych samogasnących twardych EPS 100038 grubości 4cm.

- Cieplna ścian zewnętrznych grubości 10cm styropianem, samogasnacym, twardym frezowanym odmiany  EPSP-70 -040 o gęstości 15 ÷20 kG/m² i wytrzymałości na rozrywanie 150KPA, a ościeża okienno-drzwiowe jak wyżej, lecz grubości 3cm, natomiast cokół na wysokości 70cm nad poziomem istniejącego terenu i 20cm poniżej poziomu istniejącego terenu należy ocieplić styropianem samogasnącym, twardym, frezowanym grubości 10cm odmiany EPSP- 20 specjalnej odmiany bardziej odpornym na wilgoć i wodę. Izolację należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta.

- Tynki wewnętrzne  - uzupełnienie i przecieranie tynków wewnętrznych.

W miejscu wyburzenia ścian na wykonanych ścianach i ościeżach oraz zamurowanych otworach należy wykonać nowy tynk cementowo-wapienny zwykły kategorii III. Na narożach gdzie będą wykonywane nowe tynki należy wykonać narożniki z kątownika równoramiennego ocynkowanego 50 x 50 x 5mm obustronnie [od zewnątrz i wewnątrz] na wysokości pełnej ościeży drzwiowych.

Istniejące tynki wewnętrzne cementowo-wapienne kat. III należy uzupełnić w miejscach ubytków i przecierać wszystkie istniejące tynki wewnętrzne sufitów i ścian z uprzednim zeskrobaniem farby, zmycie powierzchni tynku wodą, zaprawienie rys i uszkodzeń tynku, nałożenia warstwy gładzi  i zatarcie packą na gładko.

Przy uzupełnieniu tynków zewnętrznych należy odbić skutecznie odstające i spękane tynki,                    z przygotowaniem powierzchni do tynkowania, wykonania tynków cementowo-wapiennych kat. III trzywarstwowych, oraz dokładne połączenie nowych tynków z istniejącymi.

Tynk na całej powierzchni ma być powiązany z podłożem i należy zabezpieczyć go przed gwałtownym wyschnięciem. Pęknięcia, wypryski, zacieki są niedopuszczalne.

Wszystkie połączenia z innymi częściami budynku wykonać jako szczeliny dylatacyjne wypełnione  kitem trwale plastycznym.

Do odbioru końcowego robót tynkowych wymagane są protokóły badań kontrolnych jakości materiałów i protokóły odbiorów częściowych.

Odbiór końcowy tynków wewnętrznych ma być potwierdzony w Dzienniku Budowy.

Normy i świadectwa dotyczące wykonania i odbioru robót.

PN-85/B-04500   - Zaprawy budowlane.

PN-70/B-10100   - Roboty tynkowe – tynki zwykłe wymagania i badania przy odbiorze.

PN-75/C-0463     - Woda do celów budowlanych.

- Okładziny wewnętrzne ścian.

- W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych [WC męski, WC damski i dla osoby niepełnosprawnej, WC personelu, pokój socjalny, ściana przy przyborach sanitarnych – obłożone płytkami glazurowanymi we wzory i kolory trójbarwne z ich kombinacją do sufitu                  z listwą wykańczającą, natomiast w bibliotece z czytelnią dla dzieci i dorosłych, pomieszczeniu komputerów oraz kotłowni gazowej ściany należy obłożyć płytami glazurowanymi, układane we wzory i kolory z ich kombinacją lecz do wysokości 200cm od poziomu podłogi [posadzki] z listwą wykańczającą.

-   Ościeża i ściany wewnętrzne przy schodach pomiędzy pomieszczeniami Nr 14 i 15 oraz                    w pomieszczeniach Nr 1,2 i 3 obłożyć płytami z aglomarmuru do wysokości sufitu w kolorze uzgodnionym z inwestorem i użytkownikiem szerokości 110cm i 150cm obustronnie do sufitu. Kolor płyt z aglomarmuru zsynchronizować z kolorem kształtowników aluminiowych                     i kolorem ścian wewnętrznych w pomieszczeniach Nr 3,14 i 15. Mają być zastosowane płytki glazurowane i płyty z aglomarmuru najwyższej jakości – gatunek I.

UWAGA:  Wymiary, kolory i rodzaje płytek glazurowanych i z aglomarmuru przed ich wykonaniem Wykonawca musi ustalić i uzgodnić z inwestorem                                              i użytkownikiem.

Okładziny ścienne wykonać z materiałów w technologii jednego producenta zgodnie z instrukcją wykonania i montażu producenta.

Podłoże przeznaczone na istniejących ścianach murowanych sprawdzone przez Kierownika Budowy z dokonaniem wpisu do Dziennika Budowy i ma być mocne, suche i wolne od zanieczyszczeń zmniejszających jego przyczepność. Podłoże należy zagruntować gruntem głęboko penetrującym. Płytek przed ułożeniem nie wolno moczyć w wodzie. Do klejenia płytek należy stosować zaprawę klejącą odpowiedniego producenta i należy ją rozprowadzić po podłożu packą zębatą. Płytki układać z zachowaniem wąskich spoin - 2mm. Po stwardnieniu                      i wyschnięciu zaprawy klejowej oczyścić płytki z resztek zaprawy. Następnie należy wykonać spoinowanie  płytek za pomocą  spoiny. Po jej naniesieniu [jednak nie później niż 30 minut od rozpoczęcia spoinowania] usunąć zabrudzenia płytek przy pomocy wilgotnej [nie mokrej], często płukanej szorstkiej gąbki. Pozostały nalot po lekkim przeschnięciu usunąć wilgotną, miękką gąbką. Spoiny muszą tworzyć proste, ciągłe linie poziome i pionowe. Narożniki wklęsłe      i wypukłe wykończyć listwami narożnymi z PCV, a połączenia z ceramiką i aglomarmurem uszczelnić sylikonem sanitarnym.

Odbiór robót obejmuje:

- Sprawdzenie przyczepności płytek do podłoża

- Sprawdzenie pionów i poziomów spoin oraz ich szerokości.

Wyniki odbioru wpisać do Dziennika Budowy.

Normy i świadectwa dotyczące wykonania i odbioru robót PN-72/B-10121 – Okładziny z płytek ściennych i szkliwionych.

- Malowanie ścian i sufitów wewnętrzne.

- Malowanie wewnętrzne ścian i sufitów należy wykonać farbą emulsyjną trzykrotnie – sufitów  w kolorze białym, a ścian w kolorach półpełnych – których kolor należy uzgodnić z inwestorem i użytkownikiem za wyjątkiem pokoju socjalnego na parterze, wejścia do piwnicy przy schodach, pomieszczeń gospodarczych w piwnicy należy ściany pomalować farbą olejną dwukrotnie z dwukrotnym szpachlowaniem w kolorze pełnym – kolor należy uzgodnić                           z inwestorem [użytkownikiem].

Roboty malarskie wykonywać w temperaturze powietrza nie niższej niż +5º C i nie wyższej niż +22º C, przy czym w ciągu doby nie może nastąpić spadek temperatury poniżej 0ºC.                                     Podłoże przeznaczone pod malowanie musi być nieuszkodzone, wyszpachlowane, suche, wolne od substancji zmniejszających przyczepność [zgodnie z normą PN-70/B-10280].

Dodatkowo w przypadku bardzo chłonnej powierzchni trzeba ją zagruntować środkiem gruntującym. Podczas malowania okna powinny być zamknięte, zabronione jest ogrzewanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem z urządzeń grzewczych lub instalacji wentylacyjnej [optymalne temperatury to 12 ÷ 18ºC.

Należy przeprowadzić odbiory częściowe, a po zakończeniu robót malarskich – odbiór końcowy potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy.

Normy dotyczące wykonania i odbioru robót.

PN-70/B-10280    – Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi itd.

PBN-69/B-10205 – Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoinach bezwodnych.

Świadectwo ITB nr 525/84; 528/85; 565/85; 566/85

- Okładziny posadzkowe z płytek ceramicznych.

- istniejące posadzki z lastrika wylewanego należy rozebrać i wykonać nowe posadzki na poziomie parteru w całości i na części w piwnicy przeznaczonej dla miejsko-gminnej biblioteki publicznej [od strony zachodniej].

W wiatrołapie, bibliotece z czytelnią dla dzieci i dorosłych, pomieszczeniu komputerów, pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, w kotłowni posadzka z płytek terakotowych anypoślizgowych trójbarwnych układanych we wzory i kolory z ich kombinacją z cokolikiem                       i listwą wykańczającą, natomiast schody wewnętrzne do piwnicy obłożone płytkami kamionkowymi „Gress” o wymiarach dostosowanych do wymiarów podestu i stopni schodowych układanych we wzory i kolory z ich kombinacją wykończone cokolikiem i listwą wykańczającą.

Natomiast schody zewnętrzne [podest i stopnie schodowe] obłożone płytkami kamionkowymi „Gress” o wymiarach dostosowanych do wymiarów podestu i stopni schodowych, układane we wzory i kolory z ich kombinacją, wykończone cokolikiem i listwą wykańczającą posiadającą aktualny atest antypoślizgowy i mrozoodporny ze spoiną wodoodporną. Zaleca się aby na początku stopnie schodowe obłożyć płytkami „ryflowanymi”. Mają być zastosowane płytki kamionkowe „Gress” najwyższej jakości – gatunek I.

UWAGA:  1).Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania robót posadzkowych musi  dokonać pomiarów rzeczywistych pomieszczeń i schodów wewnętrznych                               i zewnętrznych [podestów i stopni schodowych] i dobierze wymiar płytek do wymiarów rzeczywistych.

2).Wymiary [po pomiarze ], kolory i rodzaj płytek terakotowych, kamionkowych  „Gress” i z aglomarmuru przed ich wykonaniem Wykonawca musi ustalić                           z inwestorem i użytkownikiem.

3).Istniejące podłoże przed ułożeniem płytek należy utwardzić preparatem gruntującym „UNIGRUNT” samopoziomującym i penetrującym.

Okładziny posadzkowe wykonywać z materiałów w technologii jednego producenta, zgodnie                  z instrukcją montażu przez niego wyznaczoną

Podłoże przeznaczone pod ułożenie płytek musi być sprawdzone przez Kierownika Budowy                                    z dokonaniem wpisu do Dziennika Budowy i ma być mocne, suche i wolne od zanieczyszczeń zmniejszających jego przyczepność. W celu wyrównania podłoża należy ułożyć wylewkę gruntującą, samopoziomującą, a następnie preparat zwiększający wytrzymałość istniejącego podłoża]. Grubość wylewki samopoziomującej ustalić w taki sposób, aby przejścia pomiędzy pomieszczeniami wykonać bez progów. Do klejenia płytek stosować zaprawę klejącą producenta płytek. Przed ułożeniem płytek nie wolno moczyć w wodzie. Układać płytki                             z zachowaniem wąskich spoin – 2mm. Po stwardnieniu i wyschnięciu zaprawy klejowej należy oczyścić z jej resztek brzegi płytek. Następnie należy wykonać spoinowanie płytek przy pomocy spoiny. Po jej naniesieniu jednak nie później niż 30 minut od rozpoczęcia spoinowania, usunąć zabrudzenia z płytek przy pomocy wilgotnej [nie mokrej] często płukanej szorstkiej gąbki. Pozostały nalot po lekkim przeschnięciu usunąć wilgotną, miękką gąbką.

Wzór ułożenia płytek ustalić na roboczo z Inwestorem i użytkownikiem.

Odbiór robót obejmuje:

- Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego posadzki

- Sprawdzenie połączenia posadzki z podłożem

- Sprawdzenie prawidłowości osadzenia kratek ściekowych i innych elementów instalacji sanitarnej.

Normy i świadectwa dotyczące wykonania i odbioru robót :

PN -63/B – 10145 – Posadzki z płytek kamionkowych terakotowych, klinkierowych, lastrikowych

Atest oceny higienicznej

Atest ochrony ppoż.

Atest na antypoślizgowość

Atest na mrozodporność

- Okładziny posadzkowe z wykładzin elastycznych i dywanowych.

-  W pomieszczeniu biurowym, pokoju socjalnym podłoga z paneli podłogowych kolorowych układanych na klej z listwami przyściennymi, natomiast  w pomieszczeniach gospodarczych [piwnicy] posadzka z wykładziny rulonowej  PCV grubości 3mm bez warstwy izolacyjnej zgrzewana  z listwą przyścienną również zgrzewaną.

Roboty związane z układaniem wykładzin i paneli podłogowych wykonać ściśle zgodnie                              z zaleceniami producenta. Podłoże pod ułożenie wykładzin i paneli podłogowych musi być sprawdzone przez Kierownika Budowy z dokonaniem wpisu do Dziennika Budowy w zakresie jego jakości i musi być mocne, suche i wolne od zanieczyszczeń zmniejszających przyczepność. W celu wyrównania podłoża należy ułożyć wylewkę samopoziomującą, gruntującą, a następnie zagruntować ją gruntem penetrującym. Grubość wylewki samopoziomującej ustalić w taki sposób, aby przejście pomiędzy pomieszczeniami wykonać bez progów.

Temperatura powietrza w pomieszczeniu, w którym klejone są wykładziny i panele podłogowe  powinna wynosić minimum +18ºC i mieć stalą wartość. Wykładzina musi mieć temperaturę pomieszczenia. Wykładzinę elastyczną łączy się z podłożem przy pomocy kleju,                                    a wykończenie u styku ścian z podłogą wykonuje się listwami przypodłogowymi z PCV. Łączenie arkuszy i wklejanie wzorów wykonywać poprzez zgrzewanie w kolorze przypisanym do koloru wykładziny. Wykładzinę dywanową i panele łączyć z podłożem przy pomocy kleju wymaganego dla wykładziny i dla paneli podłogowych, a w styku ścian z podłogą wykonywać listwami naściennymi z PCV i paneli do wywinięcia wykładziny. Łączenie arkuszy wykonywać na styku poprzez zgrzewanie.

UWAGA:     1).  Kolory i rodzaj wykładziny rulonowej z PCV i paneli podłogowych przed  ich wykonaniem Wykonawca ustali i uzgodni na roboczo z inwestorem                i użytkownikiem.

2). Wykładzina powinna spełniać wymagania ochrony przed elektrycznością statyczną.

3). W podłożu wszystkich posadzek na poziomie parteru należy zamontować na trwale ograniczniki przypodłogowe gumowe we wszystkich drzwiach zewnętrznych i wewnętrznych tak, aby nie uderzały o ścianę [3cm od ściany] – 15szt.

- Sufit podwieszony i obudowa podciągu nad drzwiami płytami gipsowo-kartonowymi wodo i ognioodpornymi GKF grubości 15mm z wkładką z włókna szklanego                                      o odporności ogniowej EI- 30.

- Sufit podwieszony na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD podwieszonym, drewnianym z wypełnieniem płytami dekoracyjnymi, fakturowanymi gipsowo - kartonowymi                        o wymiarach 588 x 588 x 24cm wodo i ognioodporne GKF grubości 15mm z wkładką z włókna szklanego o odporności ogniowej EJ30 malowane dwukrotnie farbą emulsyjną w kolorze białym na całej powierzchni parteru budynku.

Sufit  i zamocowane w nim elementy muszą być wykonane w taki sposób, aby zapobiec  w nich gromadzeniu się kurzu,

- Obudowa podciągów dwuwarstwowa typ 50-101 pomiędzy pomieszczeniami Nr 2,14 i 15 płytami gipsowo-kartonowymi wodo i ognioodpornymi  GKF grubości 15mm z wkładką z włókna szklanego o odporności ogniowej EJ30 na kształtownikach  stalowych profil C- 50 x 060                     i U- 50 x 60.

Sufit podwieszony umocowany będzie na ruszcie metalowym z kształtowników stalowych profil CD-60/27 [nośny]  i UD -28/27 [przyścienny] połączony łącznikiem wzdłużnym PL 60/110                        i wieszak W60100 z wypełnieniem płytami gipsowo-kartonowymi dekoracyjnymi, fakturowanymi wodo i ognioodpornymi GKF grubości 15mm z wkładką z włókna szklanego o odporności ogniowej EJ-30 malowane dwukrotnie farbą emulsyjną w kolorze białym.

- Wszystkie detale wykończenia wykonać zgodnie z instrukcją montażu producenta.

Montaż sufitu podwieszonego można rozpocząć po zakończeniu mokrych prac budowlanych, osuszeniu pomieszczeń i zamocowaniu oszklonej stolarki okienno-drzwiowej.

W czasie prowadzenia prac należy utrzymać stałą temperaturę powietrza powyżej +15ºC                       i względną wilgoć nie wyższą niż 90%. Jeżeli prace prowadzone będą w obniżonych temperaturach należy uruchomić system ogrzewania.

Pierwsze czynności przy montażu, to pomiar i wytyczenie poziomu sufitu, rozplanowanie siatki rusztu i wytrasowanie na stropie miejsc mocowania wieszaków. Następnie należy zamontować profile główne [nośne] i przyścienne.

Montaż profili przyściennych odbywa się z jednoczesnym układaniem płyt. Wyznaczenie miejsc montażu dybli w stropie wykonać przy pomocy urządzenia wykrywającego stal zbrojeniową.

Odbiory częściowe obejmują:

- Sprawdzenie zgodności materiałów z projektem budowlanym.

- Sprawdzenie warunków w czasie przystąpienia do robót.

- Sprawdzenie rozplanowania siatki rusztu z wytycznymi systemu.

- Sprawdzenie zamocowania rusztu.

Odbiór końcowy obejmuje:

- Sprawdzenie wyników odbiorów częściowych.

- Sprawdzenie wypoziomowania elementów i możliwości wyjmowania płyt.

Wyniki odbioru należy potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy.

Normy dotyczące wykonania robót

PN-72/B-10122 – Zasady prawidłowego zamocowania suchego tynku.

- Stolarka okienna.

Istniejąca stolarka okienna na poziomie parteru jest w złym stanie technicznym i wymaga całkowitej wymiany.

Mają być wykonane okna rozwierano-uchylne z wysokudarowego polichlorku winylu PCV                      z mikrowentylacją pięciokomorowe, dwuskrzydłowe od wewnątrz szkło bezpieczne                                     o współczynniku przenikania ciepła V=1,1W/m³/K w kolorze białym. Okna mają być wykonane jako antywłamaniowe, zapewnienie ubezpieczenia miejsko-gminnej biblioteki publicznej w firmie ubezpieczeniowej [na roboczo ustalić z firmą ubezpieczeniową rodzaj ubezpieczenia antywłamaniowego].

Okna przeznaczone do wbudowania muszą odpowiadać normie PN-88/10085, a warunki wykonania i odbioru muszą być zgodne z WTW i ORB-M.

Montaż okien może być wykonany po wysuszeniu budynku i zabezpieczeniu go przed opadami atmosferycznymi. Należy sprawdzić dokładność wykonania i stanu nawierzchni ościeży. Wszystkie elementy okucia rozmieścić i zamontować zgodnie z wymogami konstrukcyjnymi oraz zgodnie z instrukcją producenta. Po zamontowaniu okna, szczelinę miedzy oknem                            a ościeżem należy wypełnić materiałem izolacyjnym posiadającym świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Stolarka okienna powinna być wykonana w specjalistycznym zakładzie produkcyjnym i powinna być kompletnie wykończona powłoką malarską i wyposażona w okucia.

Stolarka okienna musi posiadać aktualne świadectwo dopuszczenia do stosowania                               w budownictwie dla obiektów w którym przebywają ludzie na pobyt stały, oraz aktualne atesty miedzy innymi atest dotyczący współczynnika przenikania ciepła „K”. Kontrola jakości musi być przeprowadzona w zakładzie produkcyjnym.

Stolarka okienna ma być wyposażona w okucia zamykające, łączące, zabezpieczające                                      i uchwytowo-osłonowe oraz samozamykacze.

Wszystkie okna mają być dodatkowo wyposażone w nawietrzaki podokienne N-1                             o przekroju 8 x 60cm z żaluzją.

Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych w przypadku braku takich norm wymaganiom określonym w świadectwie „ITB” dopuszczającym dostosowanie wyrobu stolarki budowlanej w okucie, na które nie została ustalona norma. Okucia mają być wykonane ze stali nierdzewnej. Okna w styku z ościeżem [murem] mają być skutecznie uszczelnione.

Przed zamówieniem elementów okiennych wykonawca musi wykonać pomiary z natury na terenie budowy.

Normy dotyczące wykonania i odbioru:

- PN-88/B – 10085

- Sprawdzenie dokładności wykonania ościeży

- Sprawdzenie jakości zamocowania

- Stolarka drzwiowa drewniana i metalowa

Istniejąca stolarka drzwiowa na poziomie parteru jest w złym stanie technicznym i wymaga całkowitej wymiany.

Mają być wykonane:

- Drzwi zewnętrzne [od strony Placu Tadeusza Kościuszki] z ościeżnicami drewniane z drewna iglastego klejone płycinowe z naświetlem, dwuskrzydłowe o wymiarach 150 x 290cm z tym, że jedno skrzydło musi mieć szerokość minimum 90cm, a naświetle o wysokości 80cm w ilości 2szt z samozamykaczem, podwójnym zamkiem i stopką, antywłamaniowe zapewniające ubezpieczenie miejsko-gminnej biblioteki publicznej w firmie ubezpieczeniowej.

Szyba w naświetlu odporna na uderzenia i włamania według zaleceń firmy ubezpieczeniowej.

Drzwi zewnętrzne od strony zachodniej drewniane z drewna iglastego klejone płycinowe                              z naświetlem jednoskrzydłowe o wymiarach 90 x 200cm, a naświetle o wysokości 80cm w ilości 2szt. z samozamykaczem i stopką antywłamaniowe, a szyba w naświetlu odporna na uderzenia i włamania według zaleceń firmy ubezpieczeniowej. Drzwi wewnętrzne z ościeżnicą drewniane przy pomieszczeniu Nr 5 [wejście do piwnicy]  o wymiarach  90 x 200cm o odporności ogniowej EJ30 – szt. 1.

Drzwi wewnętrzne płycinowe o podwyższonym standardzie drewniane z ościeżnicą drewnianą. Do drzwi do pomieszczenia Nr 6 i 8 zamontować dodatkowo samozamykazce, a do wszystkich pomieszczeń higieniczno-sanitarnych należy wykonać drzwi z otworami wentylacyjnymi                               o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022m² dla dopływu powietrza.

Drzwi stalowe przeciwpożarowe 2stronne do kotłowni i piwnicy przy pomieszczeniu socjalnym Nr 11 o odporności ogniowej EJ30 – 2szt.

Stolarkę drzwiową drewnianą zewnętrzną i wewnętrzną należy wykonać zgodnie z rzutem parteru Rys. Nr 5 i na drogach ewakuacyjnych drzwi z pomieszczeń przylegających, otwierające się w kierunku na drogę ewakuacyjną wyposażyć w samozamykacze.

Drzwi przeznaczone do wbudowania muszą odpowiadać normie PN-88/B-10085. Przed zamówieniem drzwi wykonawca musi wykonać pomiary z natury.

Powierzchnie ościeży muszą być wolne od kurzu i substancji zmniejszającej przyczepność. Przed montażem należy je delikatnie zwilżyć wodą w celu uzyskania lepszej przyczepności pianki montażowej. Wszystkie elementy okucia rozmieścić i zamontować zgodnie z wymogami konstrukcyjnymi oraz zgodnie z instrukcją montażu producenta. po zamontowaniu drzwi szczelinę pomiędzy oscieżnicą, a murem wypełnić pianką poliuretanową równomiernie rozmieszczając ja w szczelinie. W przypadku zastosowania ościeżnic regulowanych piankę wpuszczać małymi ilościami w odstępach około 20cm. Ościeżnice należy osadzać pionowo bez jakichkolwiek obluzowań. Należy zachować kąty proste pomiędzy nadprożem a słupami pionowymi ościeżnicy. Dopuszczalne różnice szerokości ościeżnicy nie mogą być większe niż 2mm. Zamknięte drzwi nie mogą przy poruszaniu za klamkę wykazywać żadnych luzów. Otwarte skrzydła drzwiowe nie mogą się same zamykać.

Warunki odbiorów elementów stolarki drzwiowej i metalowej oraz ślusarki drzwiowej muszą być wpisane do Dziennika Budowy. Przy wykonywaniu stolarki drzwiowej należy również przestrzegać „wytycznych” określonych dla pozycji „Stolarka okienna”.

W skrzydle drzwiowym w pokoju socjalnym w dolnej jego części wykonać kratki nawiewne                         o wymiarach 150 x 450mm.

Normy dotyczące wykonania i odbioru;

- PN -88/B-10085

- Sprawdzenie dokładności wykonania ościeży

- Sprawdzenie jakości zamocowania

- Stolarka drzwiowa aluminiowa.

- Drzwi wewnętrzne w pomieszczeniu Nr 1 [wiatrołap] o wymiarach 90 x 200cm – 1szt                    i pomiędzy pomieszczeniami 2 i 3, 2 i 15 oraz 1 i 15  o wymiarach 140 x 200cm – 3szt                        z ościeżnicami i skrzydłami z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną System PJ z podwójnym zamkiem, samozamykaczem, stopką, szkło bezpieczne grubości 6,4mm, dołem panel techniczny pełny odporny na uderzenia i włamania.

Drzwi o wymiarach 90 x 200cm jednoskrzydłowe, natomiast drzwi o wymiarach 140 x 200cm – dwuskrzydłowe z tym, że jedno skrzydło musi posiadać szerokość minimum 90cm.

Drzwi wewnętrzne oraz ścianki przeszklone szklone szybą bezpieczną, płytowe pełne.

Drzwi przeznaczone do wbudowania muszą odpowiadać normie PN-88/B-10085.

Przed zamontowaniem elementów drzwi i ścianek aluminiowych wykonawca musi dokonać pomiarów z natury na terenie budowy. Wszystkie elementy okucia rozmieścić i zamontować zgodnie z wymogami konstrukcyjnymi, zgodnie z instrukcją montażu producenta .

Po zamontowaniu drzwi szczelinę pomiędzy ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym, posiadającym aktualne świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Normy dotyczące wykonania i odbioru.

- PN-88/B-10085

- Sprawdzenie dokładności wykonania ościeży

- Sprawdzenie jakości zamocowania

- Ocieplenie ścian zewnętrznych zaprojektowano w technologii lekko-mokrej w systemie np. „CERESIT” lub innym równoważnym wraz z malowaniem elewacji zewnętrznej.

- Ocieplenie cokołu styropianem twardym samogasnacym EPSP-20 grubości 10cm specjalnej odmiany odpornym na wilgoć i wodę wykonać 70cm powyżej istniejącego poziomu i 20cm poniżej istniejącego poziomu terenu czyli na 90cm terenu z wyprawą elewacyjną barwioną                     w masie, a ściany zewnętrzne budynku styropianem twardym samogasnącym EPSP 70-040 grubości 10cm z wyprawą elewacyjną barwioną w masie, natomiast ościeża okienno –drzwiowe styropianem jak ściany zewnętrzne, lecz o grubości 3cm i malowaniem elewacji zewnętrznej budynku z ościeżnicami okienno-drzwiowymi farbą sylikatową [krzemionkową] dwukrotnie z dwukrotnym malowaniem w kolorach zgodnie z projektem architektonicznym [Rys. NR 7 i 8] . Natomiast na cokole wykonać tynk mozaikowy „CERESIT’ lub inny równoważny uzgodniony z inwestorem i użytkowaniem.

Do wykonania ocieplenia ścian zewnętrznych należy zastosować materiały spełniające wymagania, które powinny posiadać :

- Atest Państwowego Zakładu Higieny

- Aprobatę Techniczną lub deklarację zgodności z Polska Normą

- Znak  „B” [bezpieczeństwa – dopuszczenie do stosowania w budownictwie] dla obiektów, gdzie przebywają ludzie na pobyt stały.

Wykonanie ocieplenia należy rozpocząć od zamocowania listwy cokołowej na powierzchni ściany z blachy aluminiowej grubości 1mm lub wysokogatunkowego PCV. Do wykonania warstwy izolacyjnej należy stosować styropian samogasnacy twardy, sezonowany [minimum trzy miesiące sezonowania]  o gramaturze powyżej 15/kg/m² i wytrzymałości na rozrywanie 150Kpa.

Płyty styropianowe powinny być zgodne z Polską Normą  BN-91/6363-02 i powinny spełniać n/w warunki:

- wymiary nie większe niż 500 x 100mm ± 3%

- grubość zgodna z projektem budowlanym – cokół ściany 10cm, a ościeża okienno-drzwiowe 3cm.

- powierzchnia płyt szorstka, po krojeniu z boków

- krawędzie płyt – proste z ostrymi kantami bez wyszczerbień i wyłamań

- wytrzymałość na rozrywanie silą prostopadłą do powierzchni lecz nie mniej niż od 150KPa dla każdej próbki.

Tkanina zbrojąca z włókna szklanego w kąpeli akrylowej spełniać powinna n/w wymagania:

- wymiary oczek 3÷5mm w jednym kierunku

- siła zrywająca pasek tkaniny o szer. 5cm wzdłuż osnowy w stanie aklimatyzowanym – nie mniej niż 125daN

- tkanina powinna być zaimpregnowana  akalioodporną dypresją tworzywa sztucznego.

- pozostałe wymagania powinny być zgodne z PN-92/P-85010.

Do przyklejenie płyt styropianowych do podłoża i przyklejenia tkaniny z włókna szklanego do płyt styropianowych należy stosować zaprawę klejową odpowiadającą aprobacie technicznej                      nr At-15-309/98.

Do mocowania izolacji termicznej do podłoża należy stosować łączniki mechaniczne, zgodnie                      z zasadami określonymi w świadectwach ITB dopuszczających łączniki do stosowania                        w budownictwie, zewnętrzne części łączników [główki] powinny być przykryte tkaniną zbrojącą. Długość zakotwienia kołków w części konstrukcyjnej ściany wynosi 8÷10cm, a  zatem całkowita długość kołka winna wynosić 20 ÷ 25cm w ilości 6szt /m² płyty zamocowanej.

Na przyklejone masą klejącą i przymocowane płyty styropianowe należy przykleić tkaninę zbrojącą z włókna szklanego i zagruntować podkładową masą tynkarską pod tynki szlachetne,          a następnie wykonać wyprawę elewacyjną barwioną w masie w kolorach ustalonych                                z inwestorem grubości 2,0mm. Wyprawa elewacyjna nie może być wykonywana nie wcześniej niż po 3-dniach od naklejenia tkaniny zbrojącej. Wykonanie wypraw elewacyjnych należy prowadzić  w temperaturach nie niższych niż +5ºC i nie wyższych niż 25ºC.

Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadów atmosferycznych, silnego wiatru oraz jeżeli zapowiadany jest spadek temperatury poniżej 0ºC w przeciągu 24 godzin. Do wykonania wypraw elewacyjnych należy stosować masy tynkarskie posiadające odpowiednie atesty i świadectwa ITB. Następnie należy pomalować elewację farbą sylikatową [krzemionkową] wykonaną w masie dwukrotnie lub trzykrotnie do uzyskania bardzo dobrego efektu elewacyjnego malowania do skutku o następujących parametrach: ciężar właściwy                   ok. 190cm³ wartości części organicznych < 5% zawartości PH opór dyfuzyjny ok. 11.

Podczas wykonywania malowania elewacji zewnętrznej należy wykonać przygotowanie podłoża i farby zgodnie z instrukcją producenta. ponieważ instrukcja producenta  w szczegółowy sposób opisuje poszczególne etapy i obejmuje  niezbędny sprzęt  i materiały do stosowania przy wykonywaniu tych robót, a zatem zbędny jest szczegółowy opis wykonania robót. Należy podczas wykonywania robót elewacyjnych osłaniać pomalowane powierzchnie przed opadami atmosferycznymi i nadmiernym nasłonecznieniem.

Malowanie elewacji zewnętrznej należy wykonać na tynku dobrze wyschniętym oraz stosować rodzaje farb i innych składników dopuszczonych przez producenta do danego sytemu do stosowania jako zalecenie do bezwzględnego wykonania i przestrzegania. Nie wolno pod żadnym pozorem mieszać składników z innego systemu niż zalecane przez producenta, ponieważ grozi to utratą gwarancji.

Wykonując podokienniki zewnętrzne z blachy ocynkowanej kolorowej-brązowej grubości 0,60mm należy je wykończyć poza lico ściany ocieplonej na co najmniej 40mm i powinny być wykonane w taki sposób, aby zabezpieczyć elewacje przed zaciekami wody deszczowej. Obróbkę blacharską należy mocować do kołków drewnianych osadzonych w trakcie przyklejania płyt styropianowych w dokładnie dopasowanych wycięciach w styropianie.

Roboty związane z ociepleniem ścian metodą „lekko-mokrą” powinny być wykonane przez wyspecjalizowaną firmę i odpowiednio przeszkolony zespół. Przy wykonywaniu robót niezbędny jest systematyczny nadzór inwestorski prowadzony przez Inspektora Nadzoru  oraz nadzór prowadzony przez Kierownika Budowy.

Częściowe odbiory polegają na sprawdzeniu  czy poszczególne etapy robót zostały wykonane zgodnie z wymaganiami aprobaty technicznej i świadectw w ITB jak również i projektu budowlanego. Odbiorem technicznym częściowym  należy objąć następujące etapy robót:

- przygotowanie powierzchni ścian podłoża pod układ ociepleniowy ze względu na istniejące podłoże należy sprawdzić jego wytrzymałość

- przymocowanie do podłoża płyt styropianowych

- wykonanie warstwy ochronnej na styropianie [podkładu przed fakturą elewacyjną]

- wyprawa elewacyjna z malowaniem w masie

- wykonanie obróbek blacharskich.

Ze sprawdzenia każdego z etapów docieplenia należy dokonać odpowiedniego wpisu do Dziennika Budowy. Po wykonaniu ocieplenia ścian zewnętrznych i ościeży okienno-drzwiowych wykonawca robót ma obowiązek dostarczyć inwestorowi „Świadectwo charakterystyki energetycznej”.

Prace należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta. Po wykonaniu wyprawy elewacyjnej ściany zewnętrzne elewacji należy pomalować farbami sylikatowymi [krzemionkowymi] trzykrotnie z dwukrotnym szpachlowaniem według wzornika kolorów „SYSTEMU DOCIEPLEŃ ŚNIEŻKA” w następujący sposób:

- budynek Nr 36- ściany – próbka Nr 1013 kolor łososiowy, cokół – próbka 1121 – kolor ceglany

- budynek Nr 37- ściany – próbka Nr 0213,kolor żółty. cokół – próbka nr 0411- kolor kremowy

zgodnie z rysunkiem architektonicznym – elewacja wschodnia i północna Rys. Nr 7 i elewacja zachodnia Rys. Nr 8 i załączonymi wzornikami kolorów załączonych w projekcie budowlanym- branży architektoniczno – konstrukcyjnej. Prace malarskie należy prowadzić w okresie letnim, bezdeszczowym [suchym], a temperatura powietrza i podłoża ma wynosić +5ºC do 25ºC przy wilgotności powietrza do 60%.

Malowanie elewacji zewnętrznej prowadzić po upływie co najmniej 3 dni od ich wykonania. Podłoże musi być mocne, nośne, suche i oczyszczone z substancji zanieczyszczających                       i zmniejszających przyczepność [bitumy, pyły tłuszcze].

Miejsca nie przeznaczone do malowania należy zabezpieczyć przed ewentualnymi zabrudzeniami.

Farbę należy nakładać trzykrotnie w odstępach 12-to godzinnych. Pierwszą warstwę wykonać farbą wymieszaną z dodatkiem 10 ÷15% czystej wody. Nie mieszać farby z innymi materiałami [farby, spoiwa, barwniki]. Nie malować powierzchni silnie nasłonecznionych. W celu ochrony powierzchni przed nadmiernym nasłonecznieniem i opadami deszczu stosować osłony ochronne [siatkę] na rusztowaniach.

Przed wykonaniem ocieplenia i malowania elewacji zewnętrznej wszystkie barierki metalowe balkonów na poziomie -  I-go piętra należy pomalować farbą podkładową i nawierzchniową olejną do metalu dla budynku 36 – kolor łososiowy, a dla budynku 37 – kolor żółty [czyli                             w kolorze elewacji] lub ciemnobrązowy oraz wymienić podokienniki zewnętrzne okienne na poziomie I-go piętra z blachy ocynkowanej, płaskiej, powlekanej, kolorowej w kolorze ciemnobrązowym o grubości 0,55mm.

Przed wejściem do budynku od strony Placu Tadeusza Kościuszki wykonać daszki metalowe jednospadowe konstrukcji metalowej, kryte blachą ocynkowaną, powlekaną w kolorze ciemnobrązowym o wymiarach 2,50 x 6,00mm z rynną dachową półokrągłą o przekroju Φ110mm i rurą spustową okrągłą o przekroju 90mm z blachy ocynkowanej, powlekanej, kolorowej w kolorze ciemnobrązowym – blacha grubości 0,55mm.

Nad wszystkimi wejściami do budynku Nr 36 i 37 podczas wykonania elewacji zewnętrznej należy zabezpieczyć daszkami ochronnymi.

Odbiór obejmuje:

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego [ocieplenia, wyprawy elewacyjnej i powłok malarskich].

- sprawdzenie umocowania i połączenia oraz twardości płyt styropianowych

- sprawdzenie grubości i jakości wyprawy elewacyjnej

- sprawdzenie zgodności powłoki elewacji ze wzorcem

- sprawdzenie twardości powłoki, przyczepność powłoki, odporności na zmywanie wodą.

Normy państwowe, aprobaty i atesty dotyczące wykonania i odbioru robót.

- BN – 91/6363-02 – płyty styropianowe

- BN – 92/P-85010 – tkaniny zbrojące z włókna szklanego

- Aprobata techniczna nr AT-15-3092/98 – zaprawy klejące

- Atest higieniczny z Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie

UWAGA: 1). Ze względu na istniejące podłoże przed wykonaniem docieplenia Kierownik Budowy przy udziale Inspektora Nadzoru dokona sprawdzenia jego wytrzymałości                              i ewentualnie dokona jego wzmocnienia.

2). Wszystkie materiały zastosowane do ocieplenia, wyprawy elewacyjnej                            i malowania elewacji zewnętrznej mają być zastosowane z jednego systemu.

Nie wolno mieszać materiałów budowlanych z różnych systemów.

Można zmienić system na tożsamy lub równoważny pod warunkiem uzgodnienia z inwestorem i użytkownikiem, a parametry techniczne mają być nie gorsze niż ujęte w projekcie budowlanym.

3). Należy w sposób trwały wykonać instalację odgromową podczas wykonywania elewacji zewnętrznej.

4). Przed wykonaniem ocieplenia ścian zewnętrznych Wykonawca ma obowiązek sprawdzić umocowanie istniejących balkonów do ścian zewnętrznych na poziomie          I -go piętra.

- Rynny dachowe i rury spustowe.

- Rynny dachowe półokrągłe o średnicy Φ150mm, a rury spustowe okrągłe o średnicy Φ125mm z blachy ocynkowanej grubości 0,60mm powlekanej kolorowej w kolorze ciemnobrązowym – kolor zalecony jest przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie Delegatura                             w Zamościu ul. Staszica 29 [protokół ustaleń z dnia 10 marca 2009r. i decyzją                                Znak: IN.III.4018/143/316/09 z dnia 13 marca 2009r.]

Rynajzy należy wyginać odpowiednio do kąta nachylenia dachu i montować w odległościach nie większych niż 60cm. Zachowany powinien być spadek minimum 0,5% w stosunku do poziomu                       i rury spustowej. Rynajzy skrajne montować w odległości 10cm od deski bocznej dachu.                         W miejscu przewidzianym na sztucer należy wyciąć otwór. Otwór odpływowy powinien być usytuowany w równej odległości od sąsiednich rynajz.

Sztucer należy montować w rynnie umieszczając jej przednią krawędź zwaną „wulstą”. Dociskając sztucer do rynny dachowej należy zagiąć do środka jego uszy mocujące.

Dekiel uniwersalny montujemy do ścian budynku za pomocą obejm. Obejmy montować należy co 2m. Pierwszą górną obejmę umieszcza się bezpośrednio pod kolanem. Do łączenia dwóch rur spustowych służy mufa.

Uchwyty rynnowe należy montować do gzymsu, a odległość miedzy uchwytami powinna wynosić  50 ÷ 80cm, zewnętrzny brzeg rynny powinien być usytuowany o 10mm niżej                           w stosunku do brzegu wewnętrznego, rury należy dylatować.

Największa długość rynny dachowej powinna być nie większa niż 20,00m licząc odległość pomiędzy rurami spustowymi.

Połączenie rynny z rurą na [tzw. wpust rynnowy] powinno być wykonane w ten sposób, aby swobodnie wchodziła w rurę spustową i połączenie wpustu z rurą  powinno być oblutowane obustronnie.

Rury spustowe do ściany mocować uchwytami do rur spustowych rozstawionych w odstępach nie przekraczających 2,00m. Uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie trzonami w spoiny muru lub przez osadzenie w zaprawie cementowej w gniazdach wykutych                                 w ścianie.

Przy mocowaniu uchwytów dla rur spustowych do ścian zewnętrznych należy uwzględnić  przy długości ich mocowania docieplenie ścian styropianem grubości 10cm.

Rynny dachowe i rury spustowe należy montować zgodnie z instrukcją producenta i muszą być one trwale przymocowane do podłoża.

Normy dotyczące wykonania i odbioru robót.

PN-80-B-102040- Pokrycie dachowe z papy i powłok asfaltowych

BN-66/5059-01 – Uchwyty do rur spustowych okrągłych

BN-66/5059-02 Uchwyty do rynien dachowych półokrągłych.

- Schody żelbetowe wewnętrzne i zewnętrzne.

- Schody żelbetowe wewnętrzne należy wykonać pomiędzy pomieszczeniami Nr 14 i 15 oznaczonymi na rzucie parteru [Rys. Nr 5], natomiast schody zewnętrzne należy wykonać od strony ulicy Partyzantów i Placu Tadeusza Kościuszki 35, jako zbrojone stalą zbrojeniową żebrowaną o przekroju Φ12mm stal – B500SP [AIII-34GS] o rozstawie co 10cm [krzyżowo] wypełnione betonem kl. C16/20 [B20] o  konsystencji gęstoplastycznej i zatarte na gładko                              z obramowaniem podestu i stopni schodowych kątownikiem równoramiennym ocynkowanym           50 x 50 x 5mm.

Na ścianie przy schodach wewnętrznych przy ich zejściu należy zamontować poręcz z rury ocynkowanej, malowanej proszkowo o przekroju Φ 32mm i Φ 50mm i mocować do ściany na uchwyty metalowe ocynkowane. Poręcze na końcu obrobić z ostrych kantów i zadeklować oraz zakończyć „kapinosem”.

Pozostałe schody zewnętrzne istniejące należy naprawić poprzez oczyszczenie i wypełnienie ubytków i uszkodzeń zaprawą cementową  lub betonem z zatarciem powierzchni na gładko.

Do naprawy uszkodzeń należy zastosować cement portlandzki zwykły „35” bez dodatków.

Dla schodów wewnętrznych do piwnicy należy wykonać balustradę schodową metalową średniozdobną z prętów metalowych i zabetonowaną w co trzecim stopniu, którą należy wykonać w warsztacie montażowym i pomalować proszkowo. Montaż wykonać za pomocą skręcenia bez uszkodzenia powłoki proszkowej.

UWAGA: Wzór balustrady schodowej przed jej planowanym wykonaniem należy bezwzględnie uzgodnić na roboczo z inwestorem przy udziale Inspektora Nadzoru.

- Pokrycie dachu papą termozgrzewalną

- Istniejące pokrycie dachu jest w złym stanie technicznym, a zatem będzie wykonane nowe pokrycie dwukrotnie z papy termozgrzewalnej modyfikowanej podkładowej  wentylacyjnej                          i papy wierzchniego krycia dkd S35 Polbit WF w kolorze ciemnobrązowym z wykonaniem tą papą obróbek dachowych – murów ogniowych i kominów pasem tej papy o szerokości 30cm.

Podczas wykonania wymiany pokrycia dachowego i obróbek dachowych należy uzupełnić  betonem kl. C 12/15 [B15] ubytki w gzymsie i czapkach kominiarskich oraz tynki zewnętrzne kominów i kominy ponad kalenicą dachu należy pomalować dwukrotnie farbą emulsyjną lub sylikatową wodoodporną w kolorze ciemnobrązowym wraz z wykonaniem wszystkich obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej, powlekanej, kolorowej w kolorze ciemnobrązowym                       o grubości 0,60mm [kominy i mury ogniowe].

W celu uzyskania równości powierzchni należy istniejące pęcherze z papy ściąć, umocować                       i zakotwić w przycięciem na wymiar brakujące miejsca z papy  i posmarować to podłoże dwukrotnie „ABIZOLEM”. Podłoże pod pokrycie dachowe z papy termozgrzewalnej powinno spełniać wymagania dotyczące:

- Równości powierzchni

- Uformowania styku pokrycia z elementami występującymi ponad powierzchnię pokrycia dachowego itp.

Styki podłoża z pionowymi płaszczyznami elementów budynku [mury ogniowe i kominy] wystające ponad powierzchnię dachu powinny być zaokrąglone łukiem lub złagodzone za pomocą trójkątnego odboju i od strony kalenicy powinny być wykonane odboje o górnej krawędzi poziomej lub nachylonej w kierunku przeciwnym do kierunku pochylenia połaci dachowej.

W podłożu powinny być osadzone uchwyty rynnowe o regulowanym spadku podłużnym.

Przewidziano pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowej termozgrzewalnej.

Przy wykonywaniu pokrycia na pierwszą warstwę należy stosować papę zgrzewalną, a na warstwę wierzchnią [drugą] papę wierzchniego krycia. Przy przyklejaniu papy za pomocą zestawu palnikowego na gaz płynny należy przestrzegać następujących zasad:

- palniki gazowe powinny być ustawione w taki sposób, aby jednocześnie podgrzewały podłoże  i warstwę papy od strony przekładki antyadhezyjnej [po jej usunięciu]

- płomień wszystkich palników powinien być silny równomierny na całej długości nagrzania

- dla uniknięcia zniszczenia papy działania płomienia powinno być krótkotrwałe, a płomień palnika powinien być ciągle przemieszczany

- niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy prowadzącej do nadmiernego spływu mufy asfaltowej lub jej zapalenie

- palnik powinien znajdować się w odległości nie mniejszej niż 15cm od powierzchni papy, płomienie palników powinny być skierowane tak, aby równocześnie podgrzewały powłokę asfaltową

- fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową należy natychmiast docisnąć do ogrzewanego podłoża paskiem długości równej szerokości pasa papy.

- obróbki blacharskie rynny dachowe i rury spustowe mają być wykonane z blachy ocynkowanej, powlekanej w kolorze ciemnobrązowym o grubości 0,55mm.

- uchwyty rynnowe należy mocować do gzymsu, a odległość miedzy uchwytami powinna wynosić 50÷80cm, spadki rynien powinny wynosić nie mniej niż 0,5%, zewnętrzny brzeg rynny powinien być usytuowany o 10mm niżej w stosunku do brzegu wewnętrznego, rynny należy dylatować.

- największa długość rynny nie powinna być większa jak 20,0m, licząc odległość między sąsiednimi rurami spustowymi.

- połączenie rynny z rurą spustową [tzw. wpust rynnowy] powinno być wykonane w ten sposób, aby swobodnie wchodziła pod rurę spustową

połączenie wpustu z rurą powinno być oblutowane obustronnie

rury spustowe do ścian mocować uchwytami do rur spustowych rozstawionych w odstępach nie przekraczających 2,00m

- uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpieni w spoiny, muru lub przez osadzenie w zaprawie cementowej w gniazdach wykutych w ścianie.

Odbiór pokryć dachowych:

- Odbiory robót pokrywczych maja obejmować odbiory częściowe dokonywane po zakończeniu poszczególnych etapów robót.

- Odbiór końcowy dokonywany ma być po wykonaniu całego dachu wraz z murami ogniowymi                                       i kominami oraz obróbkami blacharskimi remontem gzymsu i kominów

- Odbiór częściowy ma obejmować sprawdzenie podłoża, zagruntowanie podłoża, jakość zastosowanych materiałów, dokładność wykonania poszczególnych warstw pokrycia.

- Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu  stanu wykonania pokrycia i obróbek dekarsko – dacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi , a także wykonanie na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych.

- Normy i świadectwa:

- PN-80/B-102040   –  Pokrycie dachu z papy i powłok asfaltowych.

- PN-76/H – 92325 – Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana. Wymagania i badanie przy odbiorze.

- BN-83/5028-13   -    Gwoździe budowlane. Gwoździe papowe.

- BN-66/5059-01    -   Uchwyty do rur spustowych okrągłych.

- BN-66/5059 – 02  -  Uchwyty do rynien półokrągłych.

UWAGA: 1).Pokrycie dachu i wszystkich obróbek blacharskich ma być wykonane w kolorze ciemnobrązowym zgodnie z zaleceniem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie - Delegatura w Zamościu ul. Staszica 29 / protokół z dnia                    10 marca 2009r. i decyzji Znak:IN.III.4018/143/316/09 z dnia 30 marca 2009r.

2). Z uwagi na stwierdzenie, że w okresie opracowania projektu budowlanego [marzec 2009r] pokrycie dachu było w złym stanie technicznym i od tego okresu upłynęło osiem lat, a zatem należy przypuszczać, że jest jeszcze w gorszym stanie technicznym, należy rozważyć aby przy wymianie pokrycia dachowego na papę termozgrzewalną ocieplić stropodach styropianem samogasnącym twardym lub wełną mineralną twardą grubości 20cm z wykonaniem nadbetonu grubości  5cm z betonu kl. C 16/20 [B20] zbrojonego siatka metalową ze stali zbrojeniowej Φ 6mm o rozstawie co 10cm [krzyżowo] – stal 235JR [STOS]. Wskazane by było wymienić podokienniki zewnętrzne okien lokali mieszkalnych na I-szym piętrze                      i wykonać kapitalny remont: gzymsu, murów ogniowych i kominów z ich przemurowaniem cegłą klinkierową licówką wraz z czapką kominową.

3). Wszystkie instalacje i urządzenia znajdujące się na dachu po wykonaniu wymiany pokrycia dachowego muszą być odtworzone [np. anteny satelitarne itp.].

4). Decyzja w sprawie zakresu robót określonego w p-kcie 2 należy do inwestora                       i należy uzupełnić przedmiar robót i i kosztorys inwestorski w tym zakresie.

5). Należy sprawdzić istniejące przewody kominowe z wyposażeniem przewodu spalinowego, komina w kotłowni we wkład ze stali kwasoodpornej Φ 200mm.

- Elementy wewnętrzne:

- Parapety wewnętrzne z aglomarmuru szerokości 40cm w kolorze jasnym – przed zamówieniem wykonawca ma obowiązek uzgodnić kolor z inwestorem i użytkownikiem.

- Przy schodach zewnętrznych pomiędzy pomieszczeniem Nr 14 i 15 poręcze obustronne z rury ocynkowanej malowanej proszkowo o przekroju Φ 40 umocowane do ściany na uchwytach                   o przekroju Φ50mm z obrobieniem ostrych kantów na końcu z zadeklowaniem otworu.

- Oznaczenie pasem czarno-żółtym stopni schodów wewnętrznych w pomieszczeniu Nr 14                    o szerokości 20cm.

- Wyposażenie pomieszczeń w gaśnice proszkowe po 2.5kG lub 3DM³ środka gaśniczego – 3szt. Zlokalizowane w widocznym i dostępnym miejscu w pomieszczeniach gdzie przebywają ludzie na pobyt stały.

- Oznakowanie kierunków i dróg ewakuacyjnych w przypadku zagrożenia pożarowego oraz opracowanie aktualnie obowiązującej instrukcji przeciwpożarowej zgodnie z „Polską Normą”                         i oprawienie jej w ramce za szybą i powieszenie w wyznaczonym miejscu przy wejściu głównym od strony placu Tadeusza Kościuszki.

- Wykonanie tabliczek informacyjnych na drzwiach pomieszczeń higieniczno-sanitarnych [wc męski, wc damski i dla osób niepełnosprawnych, wc personelu].

- Progi drewniane z drewna liściastego strugane obustronnie, lakierowane lakierem bezbarwnym dwukrotnie do pomieszczeń z których nie będą korzystały osoby niepełnosprawne.

- Odbojnice drewniane w pomieszczeniu biblioteki z czytelnią dla dzieci i dorosłych [pomieszczenie Nr 3, 14 i 15]  z drewna iglastego [sosna, świerk lub jodła] szerokości 30cm                         i grubości 50mm lakierowane lakierem bezbarwnym nietoksycznym dwukrotnie                                      i przymocowane skutecznie do ścian wkrętami samogwintującymi lokalizowane na wysokości oparcia krzeseł.

- Ograniczniki przypodłogowe gumowe mocowane w sposób trwały w posadzce przy wszystkich drzwiach wewnętrznych i zewnętrznych, tak aby nie uderzały w ścianę [3cm od ściany – 15szt]

- Wycieraczki do obuwia na schodach zewnętrznych do pomieszczenia Nr 14 i podeście dla osób niepełnosprawnych na spoczniku górnym [można zmienić lokalizację po uzgodnieniu                       z Inwestorem] ażurowe gumowe o wymiarach 100 x 150cm zagłębione i obramowane kątownikiem ocynkowanym równoramiennym o wymiarach 40 x 40 x 4mm - 3szt.

-  Uchwyty na papier toaletowy we wszystkich pomieszczeniach higieniczno sanitarnych                     [WC] – 3szt.

-  Uchwyty dla osób niepełnosprawnych obustronne w WC dla osób niepełnosprawnych z rury ocynkowanej Φ 25mm malowanej proszkowo o długości 80cm - 6szt.

-  Suszarki elektryczne do rąk – 3szt.

-  Pojemniki na mydło w płynie 5l- 3szt

-  Ręczniki papierowe w pojemniku – 3szt.

-  Lustro ścienne wiszące o wymiarach 60 x 80cm.

-  Kosz na śmieci metalowy ocynkowany kubełkowy szczelnie zamykany – 10szt.

-  Kurtyna powietrzna nad drzwiami wejściowymi zasilana elektrycznie do pomieszczenia Nr 14   o długości – 2,50m.

- lokalizacja i ustawienie elementów i urządzeń wewnętrznych zgodnie z rzutem parteru                     Rys. Nr 2 na projekcie technologicznym – data opracowania marzec 2009r.

- Elementy zewnętrzne:

- Obróbka blacharska gzymsu [podsufitki] z góry i od dołu blachą ocynkowaną powlekaną  kolorową w kolorze ciemnbrązowym grubości 0,55mm.

- Daszki metalowe nad wejściem do budynku od strony Placu Tadeusza Kościuszki jednospadowe konstrukcji metalowej kryte blachą ocynkowaną powlekaną w kolorze ciemno-brązowym o wymiarach 2,5 x 6,0m z rynną dachową półokrągłą o przekroju Φ110mm i rurą spustową okrągłą o przekroju Φ90mm z blachy ocynkowanej powlekanej kolorowej w kolorze ciemnobrązowym – blacha grubości 0,55mm.

- Skrobaczki do obuwia metalowe, malowane farbą olejną typowe zlokalizowane na schodach zewnętrznych – 2szt.

- Uchwyt do flagi państwowej metalowy okrągły na trwale zamocowany w ścianie zewnątrz -1szt przy wejściu głównym do budynku.

- Schody zewnętrzne [stopnie schodowe i podest] obramowane kątownikiem równoramiennym ocynkowanym o wymiarach 50 x 50x 5mm.

- Przewód spalinowy od kotłowni gazowej zlokalizowany w piwnicy, wyposażyć we wkład ze stali kwasoodpornej nierdzewnej oraz wykonać nasadę kominową pobudzającą ciąg                           w kominie.

- Obróbka blacharska – klap zasypowych do piwnicy z blachy ocynkowanej, powlekanej, kolorowej w kolorze ciemnobrązowym grubości 0,60mm o wymiarach 0,60 x 0,90 – 4szt                            i   1,40 x 0,90m – 4szt. – [razem 8szt.]

- Wymiana wszystkich kratek wentylacyjnych wewnątrz budynku na kominach ponad kalenicę dachu.

- Tablica informacyjna o treści:

MIEJSKO-GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SZCZEBRZESZYNIE  - PLAC TADEUSZA KOŚCIUSZKI 36 I 37  o wymiarach 50 x 60cm  /duży napis i wyraźnie czytelny/.

- Pochylnia dla osób niepełnosprawnych [od strony wschodniej – Placu Tadeusza Kościuszki]                 z kostki betonowej brukowej, wibroprasowanej grubości 6cm ułożona we wzory i kolory [grafitowy, ceglasty] ze spadkiem 8% od schodów zewnętrznych w kierunku południowym                        w stosunku do schodów zewnętrznych wejściowych [ wejście do wiatrołapui].  Pochylnia ma mieć szerokość 120cm płaszczyzny ruchu. Krawężniki po obu stronach o wysokości                         co najmniej 7cm i szerokości 15cm z polisad betonowych jednostronna poręcz metalowa na ścianie zewnętrznej budynku wysokości 75 i 95cm od powierzchni płaszczyzny ruchu z rury ocynkowanej o przekroju Φ50mm malowana proszkowa i trwale przymocowana uchwytami ocynkowanymi do ściany budynku.

Poręcze przed ich początkiem i na końcu należy przedłużyć o 30cm oraz zakończyć w sposób zapewniający bezpieczeństwo użytkowania [obrobić ostre kanty i zdeklować otwór lub wykonać „kapinos”.

IV. INSTALACJE: WODOCIĄGOWA I KANALIZACJI SIANITARNEJ WEWNĘTRZNEJ CENTRALNEGO OGRZEWANIA, GAZOWA I KOTŁOWNIA GAZOWA [LOKALNA].

1. Informacje ogólne

W zakresie wykonania i odbioru robót instalacji sanitarnych obowiązują w pełnym zakresie:

a). Wymagania Techniczne „COBRTI „INSTAL”

zeszyt 1 – „Zabezpieczenie wody przed wtórnym zanieczyszczeniem”

zeszyt 6-  „Warunki techniczne wykonania odbioru instalacji gazowych”

zeszyt 7-  „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych”

b). „ Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” opracowane     przez Polską Korporację Techniki Sanitarnej Gazowej i Klimatyzacji.

.c). „ Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów na paliwo gazowe i olejowe” opracowane przez Polską Korporację Techniki Sanitarnej Gazowej i klimatyzacji.

2, Instalacja wodociągowa wewnętrzna.

Instalację wodociągową na poziomie piwnic wykonać z rur stalowych ocynkowanych wg                   PN-74/H-74200 łączonych przy użyciu łączników gwintowanych i materiałów uszczelniających. Przewody montować w izolacji  z pianki poliuretanowej celem zapobieżenia kondensacji pary wodnej o grubościach podanych na rozwinięciu instalacji.

Instalację wodociągową na wyższych kondygnacjach wykonać z rur i kształtek z polipropylenu PP-R łączonych przez zgrzewanie zgodnie z życzeniem Inwestora. Przewody montować                               w bruzdach ścian wewnętrznych w izolacji z pianki poliuretanowej.

Grubość izolacji podano na rozwinięciu instalacji. Bruzdy osiatkować i otynkować.

Na podejściach do grupy urządzeń montować zawory odcinające umieszczone w skrzynkach do zaworów.

Przejścia przewodów przez ściany i stropy wykonać w tulejach ochronnych z wypełnieniem elastycznym. Bezpośrednio przy każdym odejściu lokalówek i przy armaturze czerpalnej oraz odcinającej umieścić punkt stały. Niedopuszczalne jest pozostawienie nie zamocowanych końców przewodów.

Armatura to zawory kulowe mufowe baterie umywalkowe i zlewozmywakowe oraz zawory pisuarowe oraz zawory czerpalne ze złączką do węża. Wszystkie odbiorniki muszą mieć przejścia PP-stal.

Przy rozprowadzeniu przewodów wodociągowych w przegrodach  [ściany, posadzki, podłogi podczas ich zrywania, zalewania betonem] rury powinny pozostawać pod zalecanym przez producenta ciśnieniem. Instalację wodociągową po wykonaniu, ale przed zakryciem przepłukać i poddać próbie na ciśnienie nie mniej niż 10barów. Pomiar zużycia wody odbywać się będzie przy pomocy wodomierza skrzydełkowego JS Φ20mm zamontowanego na konsoli WZB G ¾. Zabezpieczenie wody przed wtórnym zanieczyszczeniem przy użyciu zaworu antyskażeniowego EA-RV typ 281 Φ20mm.

Odbiory robót wykonać zgodnie z p. 10 zeszytu 7 COBRTI „INSTAL”.

3. Instalacja wody ciepłej.

Przygotowanie ciepłej wody użytkowej odbywać się będzie w elektrycznych przepływowych podgrzewaczach wody z baterią czerpalną.

4. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Instalację kanalizacji sanitarnej należy wykonać z rur kanalizacyjnych uszczelnionych uszczelką gumową. Przewody poziome montować pod posadzką piwnic, w części podpiwniczonej pod podłogą parteru.

Przewody montowane w ziemi wykonać z rur kielichowych PCV typ S wg typoszeregu SDR24, zaś pozostałe z rur HT/PCV łączonych przy pomocy uszczelki dwuwargowej z tworzywem pierścieniowym produkcji Wavin Metalplast - Buk. Przewody w ziemi ułożyć na gruncie rodzimym pozbawionym kamieni i innych części twardych, w przypadku jego naruszenia na 10cm podsypce z piasku z podbiciem pachwin rur. Zasypkę wykonać warstwą gruntu miałkiego lub wysokości 30cm ponad wierzch przewodów. Przejścia przez przegrody konstrukcyjne wykonać w tulejach ochronnych wg katalogu do wysokości 30cm ponad wierzch przewodów. Każdy pion dolnej części zaopatrzyć w rewizję kanalizacyjną umieszczoną w skrzynce do zaworów, a zakończyć zaworem odpowietrzająco - otpowietrzającym na strychu. Wszystkie piony i podejścia pod przybory sanitarne wykonywać jako kryte.

Odbiory robót wykonać zgodnie z p. 7,6 „Warunków technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”.

5. Instalacja centralnego ogrzewania.

Rurociągi pionowe i odgałęzienia do rozdzielaczy wykonać z rur stalowych czarnych średnich wg PN-74/H-74200 łączonych przez spawanie oraz gwintowanych przy armaturze. Przewody zaizolować otulinami z pianki poliuretanowej o grubości 9mm.

Rozprowadzenie przewodów instalacji grzejnikowej na poszczególnych kondygnacjach budynku przewidziano z rur z polietylenu sieciowego w wkładką aluminiową systemu PEXEP w układzie rozdzielaczowym z rozprowadzeniem pary przewodów do każdego grzejnika w warstwie posadzkowej w osłonowej rurze karbowanej . Podczas układania rur należy unikać układania ich w linii prostej i naciągania. Przewody należy układać lekkimi łukami. Przejścia przez stropy                   i ściany wykonać w tulejach ochronnych o średnicach o dwie wielkości większych od średnic przewodów z zastosowaniem materiałów nie powodujących uszkodzeń instalacji c.o. Tuleje montować w przegrodach  budowlanych o długości co najmniej o1,0cm większej z każdej strony od grubości przegrody.

Grzejniki stalowe płytowe tyu PURMO produkcji „RETTIG” łączyć od dołu do grzejnikowych zaworów zespołowych. Odpowietrzenie instalacji przewidziano poprzez automatyczne odpowietrzniki zamontowane  w najwyższych punktach instalacji i umieszczone w skrzynkach do zaworów. Na rozgałęzieniach instalacji zamontować kulowe zawory odcinające, mufowe, gwintowane oraz zawory regulacyjne. Obieg wody w instalacji wymuszony jest pompą  obiegową Grudfos Alpha 25-40 zamontowana na zasileniu instalacji.

W czasie przeprowadzenia prób szczelności na zimno połączonej z płukaniem zładu wszystkie zawory przelotowe i grzejnikowe muszą znajdować się w stanie całkowitego otwarcia, a zawory termostatyczne powinny mieć kapturki ochronne zamiast głowic termostatycznych. Przed rozpoczęciem rozruchu i podjęciem próby działania instalacji na gorąco należy we wszystkich zaworach ze wstępną regulacją ustawić elementy dławiące w położeniach określonych                          w dokumentacji.

Instalację wykonano z zastosowaniem przewodów metalowych, a także metalową armaturę oraz urządzenia w instalacji wykonanej z materiałów nie przewodzących prądu elektrycznego należy objąć połączeniami wyrównawczymi.

Po zmontowaniu instalacji należy wykonać płukanie zładu mieszanką wodno-powietrzną                               o odpowietrzyć. Płukanie zakończyć po osiągnięciu stężenia zanieczyszczeń poniżej 5mg/l. Próbę szczelności instalacji w części biurowej wykonać na ciśnienie co najmniej 15 bar przy użyciu przefiltrowanej wody pitnej. Przed przystąpieniem do próby należy odłączyć źródło ciepła. Podczas badania wstępnego dwukrotnie wytworzyć żądane ciśnienie minimum 15 bar w ciągu 30min w odstępie 10 minutowym. W ciągu następnych 30minut ciśnienie nie może spaść więcej niż 0,30bar. Badanie ciśnienia będzie zakończone pomyślnie, jeżeli w ciągu kolejnych 24 godzin ciśnienie nie spadnie więcej niż 0,20bar.  Wartość ciśnienia próbnego w instalacji wykonanej                         z rur stalowych wynosi 4 bary.

Przed wykonaniem próby ciśnieniowej cały układ musi być dokładnie przepłukany przy minimalnej prędkości przepływu 0,5m/s. Po zakończeniu montażu przewodów w warstwie podłogowej oraz pomyślnego przebiegu prób szczelności wykonać szkice powykonawcze instalacji centralnego ogrzewania i przekazać je użytkownikowi.

Odbiory robót wykonać zgodnie z p. 10 zeszytu 6 COBRTI „INSTAL”.

6. Instalacja gazowa.

Przewody instalacji gazowej należy wykonać z rur stalowych bez szwu o połączeniach spawanych lub miedzianych na lut twardy.

Połączenie rur z armaturą i aparatami gazowymi wykonać jako rozłączne [gwintowane]. Instalację gazową poddać próbie szczelności sprężonym powietrzem o ciśnieniu 0,05MPa. Manometr rtęciowy podłączony do próbowanej instalacji nie może wykazywać spadku ciśnienia w czasie 30minut.

Po wykonaniu komisyjnej próby szczelności rurociąg należy zabezpieczyć przed korozją poprzez malowanie do 3-go stopnia czystości i odtłuszczenia oraz pomalowaniu dwukrotnie farbą chlorakauczukową i nawierzchniową koloru żółtego.

Przed przystąpieniem do instalowania aparatów gazowych, należy sprawdzić czy mają odpowiedni atest dopuszczający do użytku przez Dyrektora Polskiego Centrum Badań                             i Certyfikacji w Polsce z dnia 20 maja 1994r.

Przewody montować po wierzch ścian i stropów ze spadkiem min. 4‰ od gazomierza do przyborów. Przed kotłem gazowym zamontować armaturę odcinającą i zabezpieczającą będącą na wyposażeniu kotła. Po pozytywnym przebiegu prób szczelności instalację należy pomalować farbą przeciwkorozyjną wg instrukcji KOR-3A.

Przejścia przez przegrody budowlane [ściany, stropy] należy wykonać w rurach ochronnych                        wg BN-82/8776-50, które powinny wystawać po 3cm z każdej strony przegrody, a w innych przegrodach w otworach luźnych z uszczelnieniem wolnego miejsca szczeliwem nie powodującym kolizji rur.

Doprowadzenie gazu do kotła gazowego usytuowanego w piwnicy budynku.

Odprowadzenie spalin i wentylacji z kotła gazowego zaprojektowano do istniejącego komina murowanego o średnicy 14 x 14cm. W kuchni zamontować kratki nawiewne w dolnej części drzwi o wymiarach 140 x 450mm. W kotłowni zamontować kanał nawiewny zgodnie                                  z rysunkiem Nr 11. Przed uruchomieniem instalacji gazowej uzyskać pozytywne zaświadczenie Mistrza Kominiarskiego stwierdzające prawidłowość podłączeń odbiorników gazowych do przewodów spalinowych i prawidłowe funkcjonowanie przewodów wentylacyjnych. Wszystkie odbiorniki gazowe muszą posiadać aktualny atest zgodności z zarządzeniem [MP. Nr 25/88     poz. 219].

Na użytkowniku spoczywa obowiązek poddania instalacji gazowej oględzinom i badaniu stanu technicznego nie rzadziej niż co jeden rok zgodnie z art. 62 Ustawy z dnia 07 lipca 1994r. „PRAWO BUDOWLANE” [Dz. U z 2016 poz. 290 – tekst jednolity].

W pomieszczeniach, w których są instalowane odbiorniki gazu, przewody wentylacyjne, spalinowe oraz całość instalacji powinna być wykonana zgodnie z PN-82/B-10425 – Przewody dymowo-spalinowe i wentylacyjne oraz RMGPiB z dnia 04 kwietnia 1996r. [Dz. U                         z 1996r. Nr 75 poz. 690 - z późniejszymi zmianami] i WTWIDRBM - cz. II - Roboty sanitarne                  i przemysłowe.

Wszelkie zmiany uzgodnić przed wykonaniem instalacji z autorem  projektu i dostawcą gazu. Instalację należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia                              12 kwietnia 2002r.w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie [Dz. U. z 2015r. poz. 1422 – tekst jednolity z późniejszymi zmianami] w oparciu                        o dokumentację na którą uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę.

7.  Kotłownia gazowa.

Uruchomienie kotła wraz z ustawieniem aparatury kontrolno-pomiarowej winien wykonać serwis producenta.

UWAGA : pierwsze napełnienie całego zładu dokonać wodą uzdatnioną.

Zabezpieczenie instalacji przy pomocy przeponowego naczynia zbiorczego – wielkość N-25 oraz zaworu bezpieczeństwa typ. „SYR 1915 Φ ½” o ciśnieniu otwarcia 3 bary. Obieg wody                               w instalacji wymuszony pompą obiegową zainstalowaną na przewodzie zasilającym w kotłowni. Odprowadzenie spalin do projektowanego komina [patrz projekt architektury] poprzez czopuch izolowany Φ 130mm wykonany z elementów systemowych.

Przewidzieć zainstalowanie czujnika ciągu kominowego.

Wentylacja wywiewna i nawiewna poprzez projektowane kanały wentylacyjne.

Przy kotle [w jego najniższym punkcie] zamontować zawór odcinający Φ 20mm ze złączką do węża służący do napełniania i opróżniania kotła.

Odbiór kotłowni gazowej należy wykonać zgodnie z pkt 9,3 „Warunków technicznych wykonania i odbioru kotłowni na paliwo gazowe i olejowe.

Przewód spalinowy od kotłowni gazowej zlokalizowanej w piwnicy wyposażyć we wkład ze stali kwasoodpornej nierdzewnej oraz wykonać nasadę kominową pobudzającą ciąg w kominie.

W kotłowni zamontować kanał nawiewny, który należy wykonać zgodnie z rysunkiem Nr 11 [projekt wewnętrznej instalacji gazowej].

8. Wentylacja pomieszczeń.

- Adaptowane pomieszczenia usługowe na miejsko-gminną bibliotekę publiczną wyposażone będą w instalację grawitacyjną, która jest istniejąca i posiada kratki wentylacyjne w ścianach zewnętrznych od strony wschodniej i zachodniej oraz kratki podłączone do pomieszczeń                              w kominach wolnostojących, należy sprawdzić i udrążnić ewentualnie kanały wentylacyjne                     i należy wymienić wszystkie kratki wentylacyjne i zamontować nowe kratki wentylacyjne ocynkowane ażurowe z żaluzją o wymiarach  20 x 20cm.

- W pomieszczeniu na stały i czasowy pobyt ludzi należy zapewnić strumień powietrza wentylacyjnego o objętości 20m³/h dla każdej przebywającej osoby poprzez zaprojektowanie                   w każdym oknie nawietrzaków podokiennych N-1 o przekroju 8 x 60cm.

- W kabinach ustępowych należy zapewnić wentylację mechaniczną poprzez włączenie automatycznie elektrycznie [przełącznikami] wentylatorów zlokalizowanych w kanałach wentylacyjnych.

9. Przyłącze wodociągowe kanalizacji sanitarnej zewnętrznej

Przed wykonaniem instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wewnętrznej wykonawca ma obowiązek sprawdzić pod względem sprawności technicznej i użytkowym istniejące przyłącze wodociągowe i kanalizacji sanitarnej z odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.

V. ROBOTY ELEKTRYCZNE

1. Rodzaj i adres inwestycji

Budowa obejmuje wewnętrzne instalacje przebudowy-adaptacji budynku usługowego na miejsko-gminną bibliotekę publiczną.

2. Zakres robot.

Prace wykonawcze będą polegały na wykonaniu:

- WL z i tablic rozdzielczych

- instalacji: oświetlenia ogólnego

oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

siłowej i gniazd wtykowych

wewnętrzną linię zasilającą

tablice rozdzielcze

odgromowej

ochrony przeciwpożarowej

ochrony od porażeń

Układ wewnętrzny instalacji TN-C-S ochrona od porażeń – samoczynne wyłączenie zasilania                         z zastosowaniem wyłączników nadmiarowo-prądowych w systemie TN-C-S.

Roboty budowlane należy zrealizować:

- przestrzegając przepisy BHP, których treść i zakres obowiązkowego stosowania zawarte są                   w rozporządzeniu Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z 28.03.1972. [Dziennik Ustaw Nr 13 stanowiący w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano- montażowych i rozbiórkowych z późniejszymi zmianami.

- zgodnie z projektem budowlano-montażowym obejmującym budowę wewnętrznych instalacji elektrycznych.

- zgodnie z zakresem prac ujętych w poszczególnych pozycjach wykazu czynności technologicznych, określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych wyd, przez MGPiB 1995 i 1997r.  z późniejszymi zmianami.

- KNR 5-08 – Instalacje i osprzęt światła, siły i sygnalizacji, KNR-5-06 – Urządzenia radiowe, antenowe, rozgłaszania przewodowego, sygnalizacji alarmowo-pożarowej i dyspozytorskiej.

- zgodnie z rozporządzeniem MGP i MB z dnia 4.12.1997r. w sprawie warunków technicznych  jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [Dziennik Ustaw Nr 75 - z późniejszymi zmianami].

- zgodnie z Polskimi Normami w zakresie ich stosowania wprowadzonymi do obowiązkowego użytku, rozporządzeniem MSWiA z 01.03.1999r., a w szczególności zgodnie z PN-IEC 364- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych z późniejszymi zmianami.

- i w lecz BN-71/8984-19 – Zakładowe sieci telekomunikacyjne – ogólne wymagania.

Przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia należy stosować materiały i urządzenia nowe: - odpowiadające co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania                    w budownictwie – określone a art. 10- ustaw „PRAWO BUDOWLANE” [Dz.U. z 2016r po. 290].

UWAGA: nie ma obowiązku stosowania materiałów i urządzeń określonych firm przewidzianych projektem – z wyjątkiem uzgodnionych z przedstawicielem Inwestora.

3. Pomiary techniczne instalacji elektrycznych.

Po zakończeniu robót instalacji elektrycznych należy przeprowadzić pomiary techniczne, przy czym zakres pomiarów uzgodnić z Inwestorem.

Zakres powyższych czynności powinien obejmować:

- pomiar obwodów ochrony przeciwpożarowej oraz sprawdzenie  skuteczności ich działania

- pomiary rezystancji uziemień

przeciwporażeniowej. Należy sprawdzić, czy zostały wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną i wymaganiami PBUE,PN-IEC-364

Obowiązkowo należy sprawdzić:

- pomiar rezystancji izolacji każdego obwodu z kierunku zasilania

- pomiar rezystancji izolacji odbiorników technologicznych zasilanych prądem elektrycznym

- pomiar rezystancji izolacji silników wentylatorów

- prawidłowość połączeń i przebieg tras przewodów ochronnych.

Przeprowadzić oględziny instalacji podstawowej i dodatkowej ochrony.

- mocowanie i jakość wykonanych połączeń przewodów ochronnych

- rodzaje i wymiary poprzeczne przewodów ochronnych

- prawidłowość wykonanych zabezpieczeń antykorozyjnych gołych przewodów ochronnych oraz ich połączeń

- oznakowanie barwne przewodów ochronnych

- prawidłowość mocowania urządzeń i aparatów dodatkowej ochrony przeciwpożarowej oraz ich połączeń z instalacją.

Przeprowadzić pomiary rezystancji przewodów PE z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa w tym zakresie. Protokoły pomiarów ochrony od porażeń powinny zawierać dokładne określenie badanej linii, rodzaju odbiornika, wielkość zastosowanego zabezpieczenia na obwodzie, wymaganą i zmierzoną rezystancję przewodu ochronnego dla określonych czasów wyłączenia, napięcia dotyku i warunków środowiskowych.

W protokole należy podać stosowaną metodę pomiaru, typ i numer aparatu technicznego którym pomiary zostały przeprowadzone.

Po zakończeniu wszystkich badań i pomiarów objętych próbami montażowymi ze skutkiem pozytywnym należy podać napięcie na poszczególne instalacje oraz sprawdzić czy:

- punkty świetlne są załączane zgodnie z założonym programem

- w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe są dokładnie dołączone do właściwych zacisków

- silniki obracają się we właściwym kierunku.

W protokole należy podąć stosowane metody pomiarów, typy i numery aparatów technicznych, którymi pomiary zostały przeprowadzone.

4. Warunki odbioru

W przypadku wystąpienia wad i usterek, Wykonawca dokona niezwłocznie ich usunięcia                             i ponownie wystąpi drogą pisemną do Inwestora o wyznaczenie terminu przeprowadzenia kolejnego odbioru technicznego.

5. Dokumentacja powykonawcza.

- przedmiotem odbiorów przejściowego i końcowego – będzie przedmiot zamówienia określony treścią zawartej z Wykonawcą umowy

- zamawiający wyznaczy odpowiedni termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy od daty zawiadomienia go przez Wykonawcę robót

- zawiadomienie o gotowości o odbioru z potwierdzeniem przez Inspektora Nadzoru Wykonawca zgłosi na adres zamawiającego na piśmie

- z czynności odbioru spisany będzie protokół zawierający wszystkie ustalenia dokonane                       w toku odbioru terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek.

Przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji wykonawca jest obowiązany dostarczyć zleceniodawcy dokumentację techniczną w tym:

- zaktualizowany projekt budowlany, w tym rysunki wykonawcze tras występujących instalacji

- atesty i aprobaty techniczne zastosowanych urządzeń elektrycznych, teletechnicznych

- protokoły z prób montażowych

- instrukcje i DTR [dokumentacje techniczno ruchowe] eksploatacji zamontowanych instalacji technologicznych, urządzeń i osprzętu z zasilaniem energią elektryczną.

6. UWAGI KOŃCOWE:

- Przed wykonaniem instalacji elektrycznej Wykonawca ma obowiązek sprawdzić pod względem sprawności technicznej i użytkowym istniejące przyłącze energetyczne niskiego napięcia.

- Dwa złącza licznikowe, obecnie zbędne w porozumieniu z Rejonem Energetycznym                          w Zamościu oraz obecną instalację elektryczną wewnętrzną należy zdemontować.

- Użyte do budowy materiały, osprzęt i urządzenia powinny posiadać aktualny certyfikat dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. [Dz. U. z 2004r. Nr 92 poz. 884] oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie aprobat technicznych do ich wydawania z dnia 8 listopada 2004r. [Dz. U. z  2004r. Nr 249  poz. 2497].

- Całość robót należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami ,normami państwowymi oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej i warunkami pozwolenia na budowę Starosty Zamojskiego Nr 172/2009 Znak: B.7351-16-139/2009 z dnia 30 marca 2009r.

- Należy wykonać automatyczne włączenie wentylacji mechanicznej, wentylatorów zlokalizowanych w kratkach wentylacyjnych poprzez przełączniki elektryczne.

- Należy podłączyć elektrycznie „Kurtynę powietrzną” nad drzwiami wejściowymi do pomieszczenia Nr 14 [biblioteka z czytelnią dla dorosłych].

VI. WYPOSAŻENIE TECHNOLOGICZNE

- Miejsko – gminną bibliotekę publiczną w Szczebrzeszynie należy wyposażyć w meble                     w zakresie wyposażenia zgodnie z „Wykazem wyposażenia” określonym w projekcie technologicznym opracowanym w miesiącu lutym 2009 roku – Rzut- parteru- technologia – Rys. Nr 2 z wyjątkiem wyposażenia ujętego w branży budowlanej [przedmiarze robot budowlanych i sanitarnych].

Dostarczone wyposażenie ma być zamontowane i podłączone przez wykonawcę do instalacji sanitarnej i elektrycznej oraz posiadać karty gwarancyjne i instrukcje obsługi i montażu.

Dostarczone meble powinny być trwałe, elastyczne oraz odpowiadać zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii pracy oraz posiadać atest higieniczny i w pełni zaspokoić oczekiwania użytkownika.

- Meble i urządzenia mogą być zamienione na inne równoważne lub tożsame pod warunkiem uzyskania pozytywnej zgody Inwestora na ich zmianę, jak również pod warunkiem, że spełniają zakładaną funkcję użytkową i muszą być zastosowane                       w wymiarach nie mniejszych  i parametrach technicznych nie gorszych, jak ujęte                 w „projekcie technologicznym”.

VII. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANO - MONTAŻOWYCH, INSTALACJI SANITARNYCH                       I ELEKTRYCZNYCH

Roboty ujęte w niniejszej specyfikacji technicznej użytkowania i odbioru robót remontowych ogólnobudowlanych podlegają następującym odbiorom:

- odbiór częściowy

- odbiór ostateczny

- odbiór pogwarancyjny

- Obiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót i dokonuje się go według zasad jak przy odbiorze końcowym. Odbioru częściowego dokonuje inwestor                           i użytkownik  w obecności inspektora nadzoru i wykonawcy. Odbiory międzyoperacyjne w tym odbiór częściowy są elementami kontroli jakości wykonanych robót.

- Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez wykonawcę stosownym wpisem w dzienniku budowy z bezzwłocznym powiadomieniem o tym fakcie inspektora nadzoru. Odbiór ostateczny nastąpi w terminie ustalonym w warunkach umowy licząc od dnia potwierdzenia gotowości                                i zakończenia wykonanych robót remontowych przez inspektora nadzoru. Odbioru ostatecznego robót dokonuje komisja odbioru wyznaczona przez Zamawiającego w obecności przedstawiciela użytkownika i inspektora nadzoru inwestorskiego. Komisja odbierająca roboty dokona oceny ich jakości na podstawie wykonanych robót przedłożonych dokumentów                                i wyników badań i oceny wizualnej  oraz zgodności wykonania robót z projektem budowlanym a w szczególności należy skontrolować użycie właściwych materiałów pod względem ich wytrzymałości i prawidłowości wykonania zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, normami państwowymi oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej. W trakcie  odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacją ustaleń robót poprawkowych, jeżeli takie wystąpiły. W przypadku nie wykonania przez wykonawcę ewentualnych robót poprawkowych     i uzupełniających zalecanych przez inspektora nadzoru komisja może przerwać swoje czynności i ustalić nowy termin odbioru, biorą pod uwagę termin wykonania robót poprawkowych uzupełniających. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót nieznacznie odbiega od projektu budowlanego i niniejszej specyfikacji technicznej z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na użytkowanie                            i eksploatację obiektu i jego bezpieczeństwo, komisja dokona potrąceń oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie                           o realizację robót.

- Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem stwierdzonych usterek i ewentualnych wad podczas odbioru ostatecznego i zaistniałych                   w okresie obowiązywania okresu gwarancyjnego i rękojmi ustalonych w umowie o realizację robót remontowych.

- Dokumenty do odbioru ostatecznego.

- Podstawowym dokumentem do odbioru ostatecznego robot jest protokół odbioru ostatecznego sporządzony według wzoru ustalonego przez Inwestora.

- Projekt budowlany powykonawczy z naniesionymi zmianami projektowymi, jeżeli takie wystąpiły w trakcie realizacji robót podpisany przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, dokumentację techniczno-ruchową CDTR urządzeń ,karty gwarancyjne urządzeń sanitarnych, osprzętu elektrycznego, wyposażenia technologicznego oraz karty gwarancyjne.

- Wypełniony oryginał Dziennika Budowy z zakończonymi wpisami wraz ze zgłoszeniem                       o zakończeniu budowy [inwestycji] .

- Protokoły badań i sprawdzeń instalacji sanitarnych i elektrycznych.

- Protokół przeglądu sprawności technicznej przewodów spalinowych i wentylacyjnych oraz urządzeń technicznych sporządzony przez uprawnionego Mistrza Kominiarskiego.

- Oświadczenie Kierownika Budowy o zgodności wykonania obiektu zgodnie z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę Nr 172/2009 Znak: B.7351-16-139-2009                       z dnia 30 marca 2009r. Starosty Zamojskiego oraz obowiązującymi przepisami, normami państwowymi i sztuką budowlaną oraz doprowadzeniem terenu budowy i terenów przyległych do należytego stanu i porządku z dokonaniem pomiarów powierzchni użytkowej pomieszczeń usługowych miejsko-gminnej biblioteki publicznej w sposób zgodny z przepisami Ustawy                    z dnia 07 lipca 1994r. „PRAWO BUDOWLANE” [Dz. U z  2016r. poz.290 – tekst jednolity art. 34 Ust. 6 pkt 1].

- Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku

- Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą na mapie zasadniczej [sytuacyjno-wysokościowej] w skali 1:1000 - pochylni dla osób niepełnosprawnych.

VIII.  U W A G I   K O Ń Ć O W E

- Wszystkie roboty remontowo-budowlane, modernizacyjne, instalacji sanitarnych, [wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wewnętrznej centralnego ogrzewania  gazowej                        i kotłowni gzowej], instalacji elektrycznych i wyposażenia technologicznego mają być wykonane zgodnie z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę Starosty Zamojskiego Nr 127/2009 Znak: B.7351-16-139/2009 z dnia 30 marca 2009r. obecnie obowiązującymi przepisami, normami państwowymi oraz przepisami techniczno- budowlanymi, zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz sztuką budowlaną.

- Inwestor zobowiązany jest ustanowić Inspektora Nadzoru inwestorskiego.

  - Inwestor może zobowiązać projektanta do pełnienia nadzoru autorskiego.

- Przy robotach budowlanych chronić przed zniszczeniem znaki geodezyjne, grawimetryczne i magnetyczne. W przypadku ich zniszczenia przy realizacji niniejszego projektu wykonawca zobowiązany jest do ich odtworzenia na własny koszt podczas wykonywania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej [pomiaru powykonawczego].

- Materiały budowlane użyte do budowy powinny być dopuszczone do obrotu i stosowania                   w budownictwie zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r.                     [Dz. U, Nr 92 poz. 881] oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie aprobat technicznych do ich wydawania z dnia 08 listopada 2004r.  [Dz. U.  Nr  249  poz. 2497].

- Roboty prowadzić wyłącznie na terenie będącym w formalnej dyspozycji inwestora.

- Roboty budowlane, instalacji sanitarnych i instalacji elektrycznych powinny być prowadzone pod bezpośrednim kierownictwem i nadzorem osób posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane do wykonania poszczególnych rodzajów robót i aktualną przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Kierownik zobowiązany jest do prowadzenia Dziennika Budowy i dokonywania w nim na bieżąco zapisów związanych z ich realizacją, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy na być opatrzony datą jego dokonania podpisem osoby dokonującej zapisu z podaniem jej imienia, nazwiska i stanowiska służbowego. Zapisy mają być dokonane czytelnie, trwałą techniką w porządku chronologicznym bezpośrednio jeden po drugim bez przerw.

Do dziennika budowy należy wpisać

- datę przekazania Wykonawcy placu budowy

- datę przekazania przez Zamawiającego - Wykonawcy dokumentację [projektowo-kosztorysową]

- ustalenia Inspektora Nadzoru poprzez zapewnienia jakości i harmonogramów robót

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót z uwzględnieniem robót ulegających zakryciu.

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu

Okresy i przyczyny przerw w robotach z uwagami i poleceniami Inspektora Nadzoru.

- daty zarządzenia ewentualnego wstrzymania robót zanikowych i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorców poszczególnych elementów robót.

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót polegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z panującymi warunkami klimatycznymi

- dane dotyczące czynności geodezyjnych [pomiarowych] dokonywanych przed                              i w trakcie wykonywania robót.

- dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót

- dane dotyczące jakości dostarczonych materiałów budowlanych na budowę, pobieranie próbek do badań oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto te badania przeprowadził

- istotne informacje związane z przebiegiem robót.

- Kierownik budowy zobowiązany jest umieścić tablicę informacyjną budowy w widocznym miejscu na terenie budowy.

- Przy realizacji robót budowlanych, instalacji sanitarnych i elektrycznych należy przestrzegać  zasad bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z  rozporządzeniem Ministra Infrastruktury                         z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych [Dz. U z  2003r.  Nr 47  poz. 401  z  dnia 14 marca 2003r.].

- Prace budowlane mogą być rozpoczęte po uprzednim uzyskaniu prawomocnej decyzji                      o pozwoleniu na budowę od Starosty Zamojskiego

- Do wykonania robót budowlano-instalacyjnych można przystąpić po uprzednim uzyskaniu prawomocnej decyzji  o pozwoleniu na budowę od Starosty Zamojskiego  i zawiadomienia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Zamościu ul. Partyzantów 3                                      o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych.

- Zakres robót remontowo-budowlanych, modernizacyjnych instalacji sanitarnych, elektrycznych i technologicznych wyposażenia ujętych projektami budowlanymi branży architektoniczno-konstrukcyjnej, sanitarnej, elektrycznej i technologicznej nie obejmuje zmiany lub wymiany głównych elementów konstrukcyjnych budynku na poziomie parteru,                  a tylko obejmuje niezbędne roboty remontowo-modernizacyjne budowlane oraz wykonanie nowej instalacji sanitarnej pełnobranżowej i instalacji elektrycznych wraz z wyposażeniem technologicznym oraz zewnętrznej pochylni dla osób niepełnosprawnych zlokalizowanych na działkach nr ewid. 447/3 i 1839 położonych przy placu Tadeusza Kościuszki 36 i 37                          w Szczebrzeszynie.

- Integralną cześć niniejszej specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych stanowią projekty budowlane, przedmiar robót i kosztorysy nakładcze [ślepe] określające zakres rzeczowy wykonania robót rodzaj i parametry techniczne zastosowanych materiałów budowlanych, urządzeń sanitarnych, osprzętu instalacji elektryczno - oświetleniowej                               i wyposażenia technologicznego. Roboty budowlane instalacji sanitarnych i elektrycznych oraz wyposażenie budynku miejsko-gminnej biblioteki publicznej ewentualnie nie ujęte                         w przedmiarze robot, a ujęte  w projektach budowlanych, muszą być bezwzględnie wykonane, a wykonawca [oferent] przystępujący do przetargu wyceni je przy składaniu ofert, na ich wykonanie.

- Materiały robót budowlanych, instalacji sanitarnych i elektrycznych mogą być zmienione na inne równoważne  lub tożsame w zakresie technologicznym, pod warunkiem uzyskania pozytywnej zgody inwestora na ich zamianę, jak również pod warunkiem, że spełniają zakładaną funkcję użytkową i muszą być zastosowane o parametrach nie gorszych jak ujęte w projektach budowlanych.

- Zobowiązuje się Kierownika Budowy do opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na etapie realizacji inwestycji zgodnie z art. 21a Ust. 1 pkt 2 i Ust. 2 pkt 1 z dnia                    07 lipca 1994r. „PRAWO BUDOWLANE” [Dz. U. z 2016r. poz. 290 tekst jednolity] oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2004r. w sprawie informacji bezpieczeństwa i ochrony zdrowia [Dz. U. z 2004r. Nr 120 poz. 1126 – tekst jednolity                         z późniejszymi zmianami.

- Inwestor może przystąpić do użytkowania obiektu przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych pod warunkiem uzyskania pozwolenia na użytkowanie od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Zamościu ulica Partyzantów 3.

- W przypadku, gdy pozwolenie na użytkowanie określone w decyzji o pozwoleniu na budowę Starosty Zamojskiego nie jest wymagane, do użytkowania obiektu można przystąpić                              w terminie 14-tu dni od dnia dostarczenia do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Zamościu ul. Partyzantów 3 zawiadomienia o zakończeniu budowy dołączając wszystkie niezbędne dokumenty i do użytkowania można przystąpić, jeżeli organ w tym terminie nie wniesie sprzeciwu na piśmie w terminie 14-tu dni.

- W sprawach nieokreślonych projektem zagospodarowania działki i projektem architektoniczno - konstrukcyjnym przebudowy - adaptacji budynku usługowego na miejsko-gminną bibliotekę publiczną obowiązują:

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych wydane przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w Warszawie, a opracowane przez Instytut techniki Budowlanej w Warszawie [ tom I. II i III].

- Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego obowiązujące w okresie realizacji przedmiotowych robot remontowo-budowlanych, sanitarnych, elektrycznych                                    i modernizacyjnych.

- Instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej                       w Warszawie.

- Warunki techniczne wykonania i montażu producentów i dostawców materiałów budowlanych i instalacji sanitarnych oraz elektrycznych.

- Aktualnie obowiązujące w okresie realizacji robót budowlano-instalacyjnych normy państwowe , normatywy i przepisy techniczno-budowlane.

- Wszystkie instalacje i urządzenia znajdujące na elewacji zewnętrznej budynku i dachu należy po przeprowadzeniu docieplenia ścian zewnętrznych z wyprawą elewacyjną                        i wymianą pokrycia dachu odtworzyć według stanu pierwotnego i uzgodnić                                    z  Inwestorem i należy wykonać nową instalację odgromową.

- Wszystkie istniejące podłoża ścian zewnętrznych i wewnętrznych stropu, stropodachu posadzki na poziomie parteru i przynależnej części piwnicy przed wykonaniem robot remontowo-budowlanych Wykonawca [Kierownik Budowy] przy udziale Inspektora Nadzoru i Inwestora ma obowiązek sprawdzić faktyczną wytrzymałość podłoża                                i potwierdzić w Dzienniku Budowy stosownym wpisem, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowej wytrzymałości wzmocni te podłoża środkami wzmacniającymi samopoziomującymi i penetrującymi np. „UNIGRUNT” lub innym  podobnym aktualnym na rynku i posiadającym aktualny atest do stosowania w budownictwie i oznaczony znakiem bezpieczeństwa „B” z Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie.

O P R A C O W A Ł:

………………………………………………………….

Z A M O Ś Ć – L U T Y – 2 0 1 7 r.